## Slide 3: 목 차
1.3
등가 저항과 개방/단락 회로
1.1
회로 소자
회로 설계의 이해
1.2

## Slide 4
1.1 회로 소자
:: Keywords
전하 | 전류 | 전압 | 저항 | 옴의 법칙 | 전력 | 에너지

## Slide 5: 회로 소자
  전하 : 회로의 출발점
    전하 Charge, q 또는 Q
    인위적 개념으로 가장 기본적 전기량
    전기적 현상의 출발점
    단위는 쿨롱(coulomb, [C])
    음전하는 중성자가 전자를 추가로 얻을 때 띠는 성질
    양전하는 중성자가 전자를 잃을 때 띠는 성질
    음전하의 단위
    양전하의 단위

## Slide 6: 회로 소자
  전하 : 회로의 출발점
    전하량 보존 법칙 Conservation law of electrical charge
    전하는 새로 생성되거나 소멸되지 않고 단지 위치를 이동한다는 법칙
    동일한 부호의 전하 사이에는 서로 밀어내는 힘이 작용
    다른 부호의 전하 사이에는 서로 잡아당기는 힘이 작용
    정해진 회로에서 전하의 총합은 변하지 않음

## Slide 7: 회로 소자

## Slide 8: 회로 소자
  전류 : 전하의 시간 여행
    전류 Current, i 또는 I
    얼마나 많은 전하가 통과하는지를 시간의 변화에 따른 비율
    단위는 암페어(ampere, [A])

## Slide 9: 회로 소자
  전류 : 전하의 시간 여행
    전류는 전하의 흐름
    진행 방향은 전하가 높은 값에서 낮은 값으로 흐르는 방향
    즉, 전류의 진행 방향은 양에서 음으로 가는 방향

## Slide 10: 회로 소자
  전압 : 전류의 동업자
    전압 Voltage, v 또는 V
    두 지점 사이의 전위차에 대한 상대적인 물리량
    전류를 흐르게 하는 힘
    단위는 볼트(volt, [V]), 1 [V]는 1 [joule/coulomb]과 동일
    전압이 높으면 흐르는 전기의 힘도 강해 짐
    전류-전압 특성 I-V characteristic
    한 쪽을 알면 전류-전압(I-V) 특성 그래프를 통해 다른 한 쪽을 알 수 있음
    I-V 특성 그래프의 가장 간단한 형태 - 일차 직선식으로 표시
    상수 k 가 증가하면 전압은 증가, 반면에 전류는 감소하는 관계

## Slide 11: 회로 소자
  저항 : 전류와 전압의 연결 다리
    저항 Resistance, R
    전압과 전류에 의해 결정되는 특정한 크기
    전압과는 비례하고, 전류와는 반비례 관계
    단위는 옴(ohm, [Ω]), 1옴은 단위량을 기준으로 다음과 같이 나타낼 수 있음
    전도도 Conductance, G
    저항의 역수 개념
    얼마나 전류를 손실 없이 많이 보낼 수 있는지를 나타냄
    단위는 지멘스(siemens, [S])

## Slide 12: 회로 소자

## Slide 13: 회로 소자
    식 (1.4)를 이용하여 계산된 저항
    혹은 R = 0.5 [kW]
    전도도는 저항의 역수이므로 다음과 같음
    혹은 G = 2 [mS]
    풀이

## Slide 14: 회로 소자
  옴의 법칙 : 전류는 전압에 비례, 저항에 반비례
    옴의 법칙 Ohm’s law
    전류의 세기는 두 점 사이의 전위차에 비례하고, 저항에 반비례한다는 법칙
    전압값은 저항의 크기가 증가 및 감소하면 비례해서 변화
    전류값은 저항의 크기가 증가 및 감소하면 반비례해서 변화

## Slide 15: 회로 소자

## Slide 16: 회로 소자
    식 (1.6)을 이용하여 구한 전류
    혹은 i = 2 ×10-3 [A]
    풀이

## Slide 17: 회로 소자
  전력과 에너지 : 비슷하게 사용하지만 개념이 다르죠
    전력 Power, P
    단위 시간당 이루어진 일의 양
    단위는 와트(watt, [W])
    전도도를 이용하여 식 (1.8)을 다시 쓰면 다음과 같음

## Slide 18: 회로 소자
  전력과 에너지 : 비슷하게 사용하지만 개념이 다르죠
    에너지 Energy, W
    일정 시간 동안 일을 할 수 있는 용량
    단위는 주울(joule, [J])
    에너지는 전력을 시간에 대해서 적분

## Slide 19: 회로 소자
  전력과 에너지 : 비슷하게 사용하지만 개념이 다르죠
    전력 Power, P
    양과 음의 극을 가지며, 에너지이므로 소모되거나 혹은 공급
    전류가 높은 전압에서 낮은 전압으로 흐르면 전력은 소모, 부호는 양의 표시
    전류가 낮은 전압에서 높은 전압으로 흐르면 전력은 공급, 부호는 음의 표시

## Slide 20: 회로 소자
  전력과 에너지 : 비슷하게 사용하지만 개념이 다르죠
    전력 Power, P
    소모된 전력dissipated power과 공급된 전력supplied power의 관계
    소모된 전력 = -공급된 전력
    에너지 보존 법칙에 의해 순간 시간에서의 전력 총합은 0

## Slide 21: 회로 소자

## Slide 22: 회로 소자
    옴의 법칙을 이용하여 구하는 전류
    저항 20 [W]에 걸리는 전압
    저항 20 [W]에 흐르는 전력
    전력이 양의 값을 나타내므로 소모되는 전력
    풀이

## Slide 23: 회로 소자

## Slide 24: 회로 소자
    회로 소자 E1에 걸쳐 있는 전압원 220 [V]는 아래(-)에서 위(+) 방향
    전류 5 [A]의 방향은 (+), (-)이므로 전압원과 전류의 방향이 반대
    전력은 음의 부호를 가지며 다음과 같이 구함
    회로 소자 E1은 공급원으로서 전력을 공급
    회로 소자 E2는 부하(load) 로서 같은 전력 1100 [W]를 소모(흡수)
  전력과 에너지 : 비슷하게 사용하지만 개념이 다르죠
    풀이

## Slide 25
1.2 회로 설계의 이해
:: Keywords
분기 | 접점 | 루프 | 그물망 | 저항계 | 전류계 | 전압계 | 전압원 | 전류원 | 키르히호프의 법칙

## Slide 26: 회로 설계의 이해
  회로 설계의 기본 용어 : 회로 설계를 이해하는 데 꼭 필요해요!
    단자 Terminal
    전류 흐름의 출입구 역할
    분기 Branch
    두 개의 단자 a 와 b 사이에 연결되어 있는 부분

## Slide 27: 회로 설계의 이해
  회로 설계의 기본 용어 : 회로 설계를 이해하는 데 꼭 필요해요!
    분기 Branch
    a 와 b 사이의 전위차를 나타내는 분기 전압 vab
    식 (1.11)은 va에서 vb를 빼는 형태로 지정, 즉 vba > 0
    [그림 1-7]에서 시간 t 에 대해 a의 전위(+연결)는 b의 전위(-연결)보다 큰 값
    vba는 vb - va로 표시, 논리적으로 vab = -vba
    a의 전위(-연결)는 b의 전위(+연결)보다 작은 값이면 vab < 0

## Slide 28: 회로 설계의 이해
  회로 설계의 기본 용어 : 회로 설계를 이해하는 데 꼭 필요해요!
    접점 Node
    두 개 혹은 그 이상 분기들이 만나는 공통 지점
    실제 접점에서 금속선이 서로 연결
    저항값은 완전히 0이 아닌 작은 값

## Slide 29: 회로 설계의 이해

## Slide 30: 회로 설계의 이해
    분기 : 2, 4, 5, 7, 8, 10
    접점 : 1, 3, 6, 9
    전압 v5와 전류 i5는 단자 3과 6 사이에 흐르는 분기 전압 및 분기 전류
    풀이

## Slide 31: 회로 설계의 이해
  회로 설계의 기본 용어 : 회로 설계를 이해하는 데 꼭 필요해요!
    루프(폐회로) Loop
    분기의 연결이 닫혀 있음
    루프가 되기 위한 조건
    ❶ 전체 그래프를 구성하는 부분 그래프가 서로 연결
    ❷ 부분 그래프의 두 분기들이 정확하게 각 접점을 한 번만 통과
    중복되지 않는 접점으로 구성되는 경로 중에서 시작 접점과 끝나는 접점은 서로 같음

## Slide 32: 회로 설계의 이해

## Slide 33: 회로 설계의 이해
    루프 조건 만족: (e)
    (a) : 조건 ❶에 위반되어 루프가 아님
    (b), (c), (d) : 조건 ❷에 위반되어 루프가 아님
    풀이

## Slide 34: 회로 설계의 이해
  회로 설계의 기본 용어 : 회로 설계를 이해하는 데 꼭 필요해요!
    그물망 Mesh
    하나의 루프가 다른 루프를 포함하지 않는 닫힌 회로
    루프의 특수한 형태

## Slide 35: 회로 설계의 이해

## Slide 36: 회로 설계의 이해
    그물망 : (b)
    (a) : 내부에 루프 def 를 포함하므로 그물망이 아님
    (c) : 그물망의 바깥쪽에 분기를 포함하지 않는 특별한 그물망
    그래프의 외부 그물망이라 부름
    풀이

## Slide 37: 회로 설계의 이해
  회로의 측정 장치 : 스마트한 회로 측정이 필요해요
    저항계 Ohmmeter 와 저항의 색 코드
    저항계는 저항 한 가지만 측정
    저항계의 눈금은 옴(ohm, [Ω]) 단위

## Slide 38: 회로 설계의 이해
  회로의 측정 장치 : 스마트한 회로 측정이 필요해요
    저항의 색 코드 읽는 방법
    첫 번째 띠 : 두 자리 저항값의 십의 자리
    두 번째 띠 : 두 자리 저항값의 일의 자리
    세 번째 띠 : 저항값의 단위를 10의 지수승으로 표시
    네 번째 띠 : 저항의 오차 범위

## Slide 39: 회로 설계의 이해
  회로의 측정 장치 : 스마트한 회로 측정이 필요해요

## Slide 40: 회로 설계의 이해

## Slide 41: 회로 설계의 이해
    저항값은 510 [Ω]
    (50 + 1) × 101 = 510
    풀이

## Slide 42: 회로 설계의 이해
    470 = (40 + 7) × 101
    첫 번째 띠 : 노랑
    두 번째 띠 : 보라
    세 번째 띠 : 갈색
    470 [W]
    풀이

## Slide 43: 회로 설계의 이해
  회로의 측정 장치 : 스마트한 회로 측정이 필요해요
    직류 및 교류를 측정하는 전류계 Ammeter
    전류계의 바늘이 가리키는 눈금을 읽어서 전류의 세기를 측정
    전류계를 회로에 직렬로 연결
    전류계의 극이 바뀌면 눈금의 지침도 반대로 움직이므로 주의!
    내부 저항 값을 작게 할수록 측정하는 전류 값의 정확도는 향상

## Slide 44: 회로 설계의 이해
  회로의 측정 장치 : 스마트한 회로 측정이 필요해요
    전위차를 측정하는 전압계 Voltmeter
    회로 소자에 흐르는 전압을 측정
    측정하려는 전압이 걸리는 소자에 가로질러 연결
    전류계와는 반대로, 전압계는 회로에서 병렬 연결로 접속

## Slide 45: 회로 설계의 이해
  회로의 측정 장치 : 스마트한 회로 측정이 필요해요
    전압 발생을 위한 전류원 Current source
    회로에 일정 전류를 공급하는 역할
    이상 전류원 Ideal current source
    양 단자를 통해서 흐르는 전압과 상관없음
    전류를 미리 규정된 값으로 유지할 수 있는 전류원
    이론적으로 무한대의 전력을 공급

## Slide 46: 회로 설계의 이해
  회로의 측정 장치 : 스마트한 회로 측정이 필요해요
    전류의 양을 결정하는 전압원 Voltage source
    회로에 일정 전압을 공급하는 역할
    독립 Independent 전압원은 전압원의 전압이 다른 소자의 전압
    전류에 영향을 받지 않음
    종속 dependent 전압원은 전압원의 전압이 다른 소자의 전압
    전류에 의해 결정

## Slide 47: 회로 설계의 이해
  회로의 측정 장치 : 스마트한 회로 측정이 필요해요
    이상 전압원 Ideal voltage source
    양 단자를 통해서 흐르는 전류와 상관 없음
    미리 정해진 값의 전압을 제공
    이론적으로 무한대의 전력을 공급

## Slide 48: 회로 설계의 이해
  회로의 측정 장치 : 스마트한 회로 측정이 필요해요
    독립 공급원 및 종속 공급원의 표기
    독립 공급원은 원형
    종속 공급원은 다이아몬드

## Slide 49: 회로 설계의 이해
  키르히호프의 전류 법칙 : 회로 해석에 꼭 필요한 법칙이죠!
    키르히호프의 전류 법칙 Kirchhoff’s current law, KCL, 접점 법칙 또는 전류 법칙
    전하 보존 법칙을 기반
    접점에서 들어가거나 나오는 전류의 합은 항상 0
    전류가 통과하면서 서로 만나는 접점을 기준
    접점으로 들어오는 전류와 접점에서 나가는 전류의 합은 같음
    하나의 접점으로 들어가는 전류의 방향을 양의 부호로 표시
    반대로 동일한 접점에서 나가는 전류의 방향은 음의 부호로 표시

## Slide 50: 회로 설계의 이해
  키르히호프의 전류 법칙 : 회로 해석에 꼭 필요한 법칙이죠!
    키르히호프의 전류 법칙 Kirchhoff’s current law, KCL, 접점 법칙 또는 전류 법칙
    접점으로 들어가는 모든 전류를 양의 부호로 결정하면 접점으로부터 나가는 모든 전류는 음의 부호로 결정
    KCL에 의해서 전류의 합은 0이므로 i1 + i2 - i3 - i4 + i5 = 0
    접점으로 들어가는 모든 전류를 음의 부호로 결정하고 위의 과정을 반복하면 -i1 - i2 + i3 + i4 - i5 = 0

## Slide 51: 회로 설계의 이해

## Slide 52: 회로 설계의 이해
    접점으로 들어가는 전류를 양의 부호로 설정
    나오는 전류에는 음의 부호를 붙임
    KCL을 적용
    -i -5 + 6 + 2 = 0
    구하고자 하는 전류값
    i = 3[A]
    풀이

## Slide 53: 회로 설계의 이해

## Slide 54: 회로 설계의 이해
    전류원에 흐르는 전류 3[A]는 병렬로 연결된 세 저항 10 [W]에
    동일하게 나누어 흐름
    각 저항에 흐르는 전류
    풀이

## Slide 55: 회로 설계의 이해
  키르히호프의 전압 법칙 : 이 법칙도 회로 해석에 꼭 필요해요
    키르히호프의 전압 법칙 Kirchhoff’s voltage law, KVL, 루프 법칙 또는 전압 법칙
    에너지 보존 법칙을 기반
    루프를 통과하는 모든 분기 전압의 대수합은 0
    루프의 시계 방향 혹은 반시계 방향 중 한쪽을 참고 방향으로 정함
    각 분기를 흐르는 전압 방향이 참고 방향과 일치하면 양의 부호를 붙임
    일치하지 않는 경우는 음의 부호를 붙임

## Slide 56: 회로 설계의 이해
  키르히호프의 전압 법칙 : 이 법칙도 회로 해석에 꼭 필요해요
    키르히호프의 전압 법칙 Kirchhoff’s voltage law, KVL, 루프 법칙 또는 전압 법칙
    루프의 참고 방향을 시계 방향으로 정함
    KVL에 의해 분기 전압의 전체 합은 0이므로 v1 - v2 + v3 - v4 = 0
    루프의 참고 방향을 반시계 방향으로 정해도 상관 없음

## Slide 57: 회로 설계의 이해

## Slide 58: 회로 설계의 이해
    풀이
    참고 방향은 전류 i 가 흐르는 시계 방향
    KVL을 적용
    -6 + v1 + 15 – v2 = 0 (1)
    옴의 법칙을 이용한 분기 전압
    v1 = 3i (2)
    v2 = -6i (3)
    식 (2)와 식 (3)을 식 (1)에 대입
    -6 + 3i + 15 –(-6i) = 0
    i = -1 [A]
    식 (2)와 식(3)에 대입
    v1 = 3 × (-1) = -3 [V]
    v2 = -6 × (-1) = 6 [V]

## Slide 59: 회로 설계의 이해

## Slide 60: 회로 설계의 이해
    루프 1과 루프 2 모두 참고 방향을 시계 방향으로 정함
    루프 1에서 KVL을 적용
    -5 + 3 +v2 = 0
    분기 전압
    v2 = 2 [V]
    루프 2에서 KVL을 적용
    -v2 -8 +v1 = 0
    분기 전압
    v1 = 10 [V]
    풀이

## Slide 61
1.3 등가 저항과 개방/단락 회로
:: Keywords
직렬 저항 | 병렬 저항 | 개방 회로 | 단락 회로

## Slide 62: 등가 저항과 개방/단락 회로
  직렬 저항 : 계속 더하세요
    직렬 저항 Series resistance
    두 개 이상의 저항 소자가 연속적으로 연결되어 있고 각 저항에 동일한 전류가 흐르면, 이것을 저항의 직렬 연결이라고 부름
    총 저항 값 RT 혹은 등가 저항 값은 다음과 같이 각각의 저항 값을 합친 식으로 나타낼 수 있음

## Slide 63: 등가 저항과 개방/단락 회로
  직렬 저항 : 계속 더하세요
    직렬 저항 Series resistance
    [그림 1-26]에서 저항 R1과 R2는 서로 직렬
    각각의 저항에는 같은 양의 전류 I1 = I2가 흐름
    [그림 1-27]의 회로에서 저항 R1과 R2는 직렬 연결이 아님
    그 이유는 R1과 R2에 흐르는 전류가 I1 ≠ I2

## Slide 64: 등가 저항과 개방/단락 회로

## Slide 65: 등가 저항과 개방/단락 회로
    전류 i가 계속 세 저항에 흐르기 때문에 세 저항은 직렬 연결
    세 저항의 등가 저항은 세 저항을 모두 더해서 얻음
    RT = 2 + 6 + 4 = 12 [W]
    풀이
전류가 0 -> 개방회로
전압이 0 -> 단락회로
풀업, 풀다운저항
● 풀업저항 : 저항이 스위치 위에 존재 스위치 On = 0, Off = 1
● 풀다운저항 : 저항이 스위치 아래에 존재 스위치 On = 1, Off = 0
● 싱크전류 : 아두이노의 출력을 0V(Low)으로 해서 전류를 받음
● 소스전류 : 아두이노의 출력을 5V(High)로 해서 전류를 출력함

## Slide 66: 등가 저항과 개방/단락 회로

## Slide 67: 등가 저항과 개방/단락 회로
    KVL을 이용한 전압원 10 [V]
    10 = v1 + v2
    두 저항의 총합 RT는
    RT = 10 + 40 = 50 [W]
    옴의 법칙에 의해 전류 I는
    다시 옴의 법칙을 이용하면 전압 v1과 v2는
    풀이

## Slide 68: 등가 저항과 개방/단락 회로
  병렬 저항 : 역수를 더하고 다시 역수를 취하세요
    병렬 저항 Parallel resistance
    두 개 이상 저항 소자가 평행으로 연결
    각 저항에 동일한 전압이 흐르면, 이것을 저항의 병렬 연결이라고 부름
    총 저항 값의 역수 1/RT는 다음과 같이 각 저항의 역수의 합을 더한 식으로 나타낼 수 있음

## Slide 69: 등가 저항과 개방/단락 회로
  병렬 저항 : 역수를 더하고 다시 역수를 취하세요
    병렬 저항 Parallel resistance
    [그림 1-31]에서 저항 R2와 R3는 병렬
    각 저항에는 동일한 전압의 양이 흐름
    [그림 1-32]의 회로에서 저항 R2와 R3는 병렬 연결도 직렬 연결도 아닌 상태

## Slide 70: 등가 저항과 개방/단락 회로

## Slide 71: 등가 저항과 개방/단락 회로
    풀이
    KCL을 이용하면 전류 I는
    I = I1 + I2
    병렬 연결된 두 저항의 총합
    옴의 법칙을 이용하여 구한 전류
    다시 옴의 법칙을 이용하여 구한 전류 I1 과 I2

## Slide 72: 등가 저항과 개방/단락 회로

## Slide 73: 등가 저항과 개방/단락 회로
    풀이
    ❶ 저항 5 [W]은 수평으로 저항 4 [W] 및 3 [W]에 연결
    직렬 저항 계산을 하면 5 + 4 + 3 = 12 [W]
    ❷ ❶ 에서 계산된 저항 12 [W]은 수직으로 저항 4 [W] 과 연결
    병렬 저항 계산을 하면
    ❸ ❷ 에서 계산된 저항 3 [W]은 수평으로 저항 7 [W] 과 연결
    직렬 저항 계산을 하면 3 + 7 = 10 [W]

## Slide 74: 등가 저항과 개방/단락 회로

## Slide 75: 등가 저항과 개방/단락 회로

## Slide 76: 등가 저항과 개방/단락 회로
    풀이
    ❶ 저항 1 [W] 은 수평으로 저항 2 [W] 과 연결
    직렬 저항 계산을 하면 2 + 1 = 3 [W]
    ❷ ❶에서 계산된 저항 3 [W]은 수직으로 저항 6 [W]과 연결
    병렬 저항 계산을 하면 6 | | 3 = 2 [W]
    ❸ ❷에서 계산된 저항 2 [W]은 수평으로 저항 3 [W], 5 [W] 과 연결
    직렬 저항 계산을 동시에 하면 2 + 3 + 5 = 10 [W]
    ❹ ❸에서 계산된 저항 10 [W]은 수직으로 저항 10 [W] 과 연결
    병렬 저항 계산을 하면 10 | | 10 = 5 [W]
    ❺ ❹에서 계산된 저항 5 [W]은 수평으로 저항 5 [W]과 연결
    직렬 저항 계산을 하면 최종 구하는 등가 저항은 RT = 5 + 5 = 10 [W]

## Slide 77: 등가 저항과 개방/단락 회로

## Slide 78: 등가 저항과 개방/단락 회로
    풀이
    ❶ 12 [S]는 수평으로 4 [S]와 연결
    병렬 전도도 계산
    ❷ ❶에서 계산된 전도도 4 [S]는 수직으로 7 [S]와 연결
    직렬 전도도를 계산을 하면 3 + 7 = 10 [S]
    ❸ ❷에서 계산된 전도도 10 [S]는 수평으로 15 [S]와 연결
    병렬 전도도 계산

## Slide 79: 등가 저항과 개방/단락 회로
  개방 회로 : 전류가 지나는 길이 끊어졌군요
    개방 회로 Open circuit
    회로의 소자를 연결하는 도선이 열려 있는 경우
    전류가 더 이상 흐르지 못하는 상태
    회로 소자에서 저항 값이 무한대에 접근
    이므로 개방 회로상에 전류가 전혀 흐르지 않음

## Slide 80: 등가 저항과 개방/단락 회로

## Slide 81: 등가 저항과 개방/단락 회로
    더 알아보기
    [그림 1-38]은 휘트스톤 브리지(Wheatstone bridge)라 부른다. 이 회로는 다양한 측정 회로와 장비에서 자주 등장하는 저항 회로이다. [그림 1-38]에서 100 [W] , 200 [W], 400 [W] 위치의 저항값은 알고 300 [W] 위치의 저항값을 모를 때, 그 저항값을 구할 수 있다.

## Slide 82: 등가 저항과 개방/단락 회로
    (a)
    [그림 1-39]에 대한 등가 저항 RT
    풀이

## Slide 83: 등가 저항과 개방/단락 회로
    (b)
    [그림 1-40]에 대한 등가 저항 RT
    풀이

## Slide 84: 등가 저항과 개방/단락 회로
  단락 회로 : 전압이 존재감을 상실하네요
    단락 회로 Short circuit
    끊어진 도선 없이 회로 소자와 소자는 모두 연결
    저항 값이 0에 가까운 상태, 매우 높은 전류가 흐르면 회로에 문제가 발생
    저항 값이 0에 접근하면, v = iR = i∙0 = 0

## Slide 85: 등가 저항과 개방/단락 회로

## Slide 86: 등가 저항과 개방/단락 회로
    (a)
    [그림 1-42]에 대한 등가 저항 RT
    풀이

## Slide 87: 등가 저항과 개방/단락 회로
    (b)
    [그림 1-43]에 대한 등가 저항 RT
    풀이