## Slide 3: 목 차
2.3
테브난과 노턴 등가회로
2.1
전압과 전류 분할 법칙
핵심 회로 해석 방법
2.2

## Slide 4
2.1 전압과 전류 분할 법칙
:: Keywords
전압 분할 법칙 | 전류 분할 법칙

## Slide 5: 전압과 전류 분할 법칙
  전압 분할 법칙 : 분자에 우리 쪽 저항만 곱하세요
    전압 분할 법칙 Voltage divider rule
    옴의 법칙과 키르히호프의 법칙을 기반
    입력 전압을 이용하여 회로의 저항에 걸리는 전압을 계산하는 방법
    회로의 저항 비율을 고려
    전압 강하 Voltage drop
    회로의 끝부분에 생기는 전압의 차이

## Slide 6: 전압과 전류 분할 법칙
  전압 분할 법칙 : 분자에 우리 쪽 저항만 곱하세요
    단순한 회로에서의 전압 분할 법칙
    R1과 R2는 직렬 연결이므로 두 저항에 대한 등가 저항 Req
    옴의 법칙을 이용하여 나타낸 입력 전압 V
    전류 i를 입력 전압에 형태로 다시 쓰기
    옴의 법칙을 이용하여 나타낸 출력 전압 Vo

## Slide 7: 전압과 전류 분할 법칙
  전압 분할 법칙 : 분자에 우리 쪽 저항만 곱하세요
    단순한 회로에서의 전압 분할 법칙
    식 (2.4)에 식 (2.3)의 전류 i를 대입
    식 (2.5)에 식 (2.1)의 등가 저항을 대입한 출력 전압

## Slide 8: 전압과 전류 분할 법칙
  전압 분할 법칙 : 분자에 우리 쪽 저항만 곱하세요
    단순한 회로에서의 전압 분할 법칙
    전압 분할을 이용하여 주어진 입력 전압 V 에 대한 출력 전압 Vo을 구하기
    ❶ 분모에는 회로에 존재하는 저항의 등가 저항 Req값을 대입
    ❷ 분자에는 찾으려는 출력 전압에 놓여 있는 저항을 대입
    ❸ 입력 전압 V를 곱함
    출력 단자가 저항 R1에 위치한 경우 출력 전압

## Slide 9: 전압과 전류 분할 법칙

## Slide 10: 전압과 전류 분할 법칙
    저항 3개는 직렬 연결이므로 구하는 등가 저항
    Req = 10 + 8 + 7 =25 [W]
    전압 분할 법칙을 이용
    풀이

## Slide 11: 전압과 전류 분할 법칙
  전압 분할 법칙 : 분자에 우리 쪽 저항만 곱하세요
    복잡한 회로에서의 전압 분할 법칙
    R1과 R2는 병렬 연결이므로 두 저항에 대한 등가 저항 Req
    전체 등가 저항 ReqT

## Slide 12: 전압과 전류 분할 법칙
  전압 분할 법칙 : 분자에 우리 쪽 저항만 곱하세요
    복잡한 회로에서의 전압 분할 법칙
    옴의 법칙을 이용하여 나타낸 전류 i
    옴의 법칙을 이용하여 나타낸 출력 전압 Vo
    정리하여 구한 출력 전압 Vo

## Slide 13: 전압과 전류 분할 법칙

## Slide 14: 전압과 전류 분할 법칙
    직렬로 연결된 저항 100 [W]과 150 [W] 의 등가 저항
    Req1 = 100 + 150 = 250 [W]
    병렬로 연결된 1 [kW] 과 3 [kW] 의 등가 저항
    전체 등가 저항
    ReqT = Req1 + Req2 = 250 + 750 = 1000 [W]
    풀이

## Slide 15: 전압과 전류 분할 법칙
    전압 분할 법칙을 이용하면 구하고자 하는 전압
    풀이

## Slide 16: 전압과 전류 분할 법칙
  전류 분할 법칙 : 분자에 상대 쪽 저항만 곱하세요
    전류 분할 법칙 Current divider rule
    두 개의 저항이 병렬로 연결된 접점에 전류가 도달
    두 저항의 비율에 따라 전류가 분할되어 흐름
    이 부분 전류의 값을 결정하는 회로 해석 방법
    이때 병렬로 연결된 저항에 흐르는 전압 강하는 동일

## Slide 17: 전압과 전류 분할 법칙
  전류 분할 법칙 : 분자에 상대 쪽 저항만 곱하세요
    단순한 회로에서의 전류 분할 법칙
    키르히호프의 전압 법칙을 적용
    병렬 저항 연결에 대한 전체 등가 저항 Req는
    옴의 법칙을 이용하여 나타낸 식 (2.12)
    식 (2.13)을 이용하여 구한 전류 i1과 i2는

## Slide 18: 전압과 전류 분할 법칙
  전류 분할 법칙 : 분자에 상대 쪽 저항만 곱하세요
    단순한 회로에서의 전류 분할 법칙
    전류 분할을 이용하여 주어진 입력 전류 i에 대한 부분 전류를 구하기
    ❶ 분모에는 구하려는 부분 전류가 흐르는 저항을 대입
    ❷ 분자에는 병렬 저항 연결의 등가 저항 Req 값을 대입
    ❸ 주어진 입력 전류 i를 곱함

## Slide 19: 전압과 전류 분할 법칙

## Slide 20: 전압과 전류 분할 법칙

## Slide 21: 전압과 전류 분할 법칙
    전류 i1은 다음과 같이 전류 분할 법칙을 이용
    분모에는 저항 2개를 더한 값을 적용
    분자에는 전류 i2가 흐르는 저항값을 적용한 후 전류원 3 [A]를 곱함
    풀이

## Slide 22: 전압과 전류 분할 법칙

## Slide 23: 전압과 전류 분할 법칙
    전압원에서 들여다 본 등가 저항 Req를 구하면
    전류 i는 다음과 같음
    전류 분할 법칙을 이용한 부분 전류 i1
    저항 9 [W]의 전압
    V9[W] = i1 ∙ 9 = 0.8 × 9 = 7.2 [V]
    저항 9 [W] 과 72 [W] 은 병렬 연결
    V2 = V9[W] = 7.2 [V]
    풀이

## Slide 24
2.2 핵심 회로 해석 방법
:: Keywords
접점 전압 방법 | 그물망 전류 방법 | 중첩 방법 | 공급원의 상호 변환

## Slide 25: 핵심 회로 해석 방법
  접점 전압 방법 : 키르히호프의 전류 법칙을 이용해요
    접점 전압 방법 Node voltage method
    키르히호프의 전류 법칙을 이용
    분기 전류를 한 개 이상 접점 전압의 차이로 나타낼 수 있는 방법
    접점 전압 va가 접점 전압 vb보다 높은 경우, 전류는 a에서 b로 흐름
    분기 전류는 다음과 같이 나타낼 수 있음

## Slide 26: 핵심 회로 해석 방법
  접점 전압 방법 : 키르히호프의 전류 법칙을 이용해요
    복잡한 회로의 접점 전압 방법
    va > vb > vc와 vb > vd의 관계를 갖는 회로에 대한 접점 전압 방법 살펴보기
    접점 b로 들어가는 전류를 양의 방향, 나오는 방향은 음의 방향
    키르히호프의 전류 법칙을 접점 b에 적용

## Slide 27: 핵심 회로 해석 방법
  접점 전압 방법 : 키르히호프의 전류 법칙을 이용해요
    복잡한 회로의 접점 전압 방법
    접점 전압 방법을 이용하여 구한 각각의 분기 전류
    식 (2.18)을 식 (2.17)에 대입하여 얻은 접점 전압 방정식

## Slide 28: 핵심 회로 해석 방법

## Slide 29: 핵심 회로 해석 방법
    저항 3 [kW]의 접점에 키르히호프의 전류 법칙을 이용
    식 (1)에 의해 분기 전류에 대한 접점 전압 방정식
    식 (2)를 계산하여 구한 분기 전압, v = 3 [V]
    옴의 법칙을 이용하여 구한 분기 전류
    풀이

## Slide 30: 핵심 회로 해석 방법

## Slide 31: 핵심 회로 해석 방법
    ❶ 회로를 재구성
    ❷ 접점 A와 B에서 키르히호프 전류 방정식
    여기서 ia = i1, ib = -i2, ic = -i3, id = i3, ie = -i4, if = -IS
    풀이

## Slide 32: 핵심 회로 해석 방법
    ❸ 접점 전압 방법을 이용하여 구하는 분기 전류
    풀이

## Slide 33: 핵심 회로 해석 방법
    ❹ ❷와 ❸을 통해 얻은 두 개의 접점 방정식
    ❺ ❹의 식을 간단히 정리
    풀이

## Slide 34: 핵심 회로 해석 방법
    ❻ ❺의 식을 풀어서 얻은 두 개의 접점 전압
    ❼ [그림 2-12]에서 설정한 분기 전류
    풀이

## Slide 35: 핵심 회로 해석 방법
    ❽ 식 (15) ~ 식 (20)에서 구한 분기 전류를 이용하여 구한 분기 전류
    풀이

## Slide 36: 핵심 회로 해석 방법

## Slide 37: 핵심 회로 해석 방법
  그물망 전류 방법 : 키르히호프의 전압 법칙을 이용해요
    그물망 전류 Mesh current
    특정한 그물망 주변을 따라서 흐르는 전류
    왼쪽에서 오른쪽(혹은 시계 방향으로 회전)으로 흐른다고 설정
    그물망에 의해 특정하게 지정되는 그물망 전류만 이용
    필요한 전류 혹은 전압을 계산할 수 있음
    키르히호프의 전압 법칙 또는 전류 법칙보다 계산이 간편
    회로에 존재하는 각각의 분기 전류를 모두 고려할 필요가 없음
    전압 VR의 극성 때문에 전류 i는 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 흐름

## Slide 38: 핵심 회로 해석 방법
  그물망 전류 방법 : 키르히호프의 전압 법칙을 이용해요
    그물망 전류 Mesh current
    시계 방향으로 도는 그물망 전류 i 지정
    전압원 V1을 기준으로 키르히호프의 전압 법칙 이용
    시계 방향을 고려하면 V1의 극성은 음극에서 양극 방향
    양극에서 음극으로 놓여 있는 전압 V2와 V3는 반대 방향, 음의 부호 지정

## Slide 39: 핵심 회로 해석 방법

## Slide 40: 핵심 회로 해석 방법
    그물망 ①에 키르히호프의 전압 법칙을 적용
    그물망 ②에 키르히호프의 전압 법칙을 적용
    식 (2)를 식 (1)에 대입
    키르히호프의 전류 법칙을 이용
    식 (3)과 식 (4)의 연립 일차방정식을 계산한 그물망 전류
    i1 = 2 [A] , i2 = 2[A]
    풀이

## Slide 41: 핵심 회로 해석 방법

## Slide 42: 핵심 회로 해석 방법
    ❶ 회로를 재구성, 이때 세 개의 그물망 전류 I1, I2, I3를 지정
    풀이

## Slide 43: 핵심 회로 해석 방법
    ❷ 그물망 ①에 키르히호프의 전압 법칙을 적용
    [예제 2-6]에 따르면 VS = 120 [V]
    옴의 법칙에 의해
    위 식들을 정리하여 얻은 첫 번째 일차방정식
    풀이

## Slide 44: 핵심 회로 해석 방법
    ❸ 그물망 ②에 키르히호프의 전압 법칙을 적용
    옴의 법칙에 의한 식 (5)의 각각의 전압
    위 식들을 정리하여 얻은 두 번째 일차방정식
    ❹ 그물망 ③에서 세 번째 일차방정식
    풀이

## Slide 45: 핵심 회로 해석 방법
    ❺ 가감법, 대입법, 등치법을 이용
    식(4), 식 (9), 식 (10)의 세 개의 일차방정식을 동시에 만족하는 그물망 전류
    I1, I2, I3 의 값을 쉽게 구할 수 있음
    풀이

## Slide 46: 핵심 회로 해석 방법
  중첩 방법 : 헤쳐 모여주세요
    중첩 방법 Superposition method
    전압원 혹은 전류원이 독립적으로 여러 개 존재하는 경우
    임시로 한 개의 공급원만 남기고 나머지 공급원은 모두 제거하는 방식
    응답을 차례로 구한 후에 각각의 응답 결과를 모두 더해서 전체 응답을 결정하는 방법
    전류원을 제거하는 경우는 개방 회로로 대체
    전압원을 제거하는 경우는 단락 회로로 대체

## Slide 47: 핵심 회로 해석 방법
  중첩 방법 : 헤쳐 모여주세요
    [그림 2-11]의 회로를 분석
    ❶ 전류원을 제거, 따라서 전류원 부분은 개방 회로로 대체

## Slide 48: 핵심 회로 해석 방법
  중첩 방법 : 헤쳐 모여주세요
    ❷ [그림 2-17]의 등가 저항 Req
    등가 저항 Req에 흐르는 분기 전류 i1’

## Slide 49: 핵심 회로 해석 방법
  중첩 방법 : 헤쳐 모여주세요
    ❸ 분기 전류 i3’
    전류 분할 법칙을 적용

## Slide 50: 핵심 회로 해석 방법
  중첩 방법 : 헤쳐 모여주세요
    ❹ [그림 2-11]의 회로에서 전압원을 제거하면 전압 부분은 단락 회로로 대체

## Slide 51: 핵심 회로 해석 방법
  중첩 방법 : 헤쳐 모여주세요
    ❺ [그림 2-20]의 등가 저항 Req
    등가 저항 Req에 흐르는 분기 전압 Veq

## Slide 52: 핵심 회로 해석 방법
  중첩 방법 : 헤쳐 모여주세요
    ❻ 저항 4 [W]에 흐르는 분기 전류 i4''
    ❼ 키르히호프의 전류 법칙을 접점 B와 접점 A에 적용
    식 (2.21)의 분기 전류 i1''과 i2''에 옴의 법칙을 적용하고 분기 전류 i3'' = 6 [A]를
    대입

## Slide 53: 핵심 회로 해석 방법
  중첩 방법 : 헤쳐 모여주세요
    ❽ 키르히호프의 전압 법칙을 그물망 ①에 적용
    식 (2.23)을 식 (2.22)에 대입
    ❾ 분기 전압 V3[Ω]을 이용

## Slide 54: 핵심 회로 해석 방법
  중첩 방법 : 헤쳐 모여주세요
    ❿ 중첩 방법을 이용하여 구한 각각의 분기 전류 i1, i2, i3, i4

## Slide 55: 핵심 회로 해석 방법

## Slide 56: 핵심 회로 해석 방법
    [그림 2-22]에서 전류원 3 [A] 임시 제거
    직렬로 연결된 등가 저항
    옴의 법칙을 이용한 전류
    풀이

## Slide 57: 핵심 회로 해석 방법
    [그림 2-22]에서 전압원 임시 제거
    전류 분할 법칙을 이용한 전류
    중첩을 이용한 최종 전류
    풀이

## Slide 58: 핵심 회로 해석 방법

## Slide 59: 핵심 회로 해석 방법
    ❶ [그림 2-25]에서 전압원 V2를 제거
    풀이

## Slide 60: 핵심 회로 해석 방법
    ❷ 등가 저항 Req
    분기 전류 i1'
    풀이

## Slide 61: 핵심 회로 해석 방법
    ❸ 접점 A에 전류 분할 법칙을 적용
    접점 B에 전류 분할 법칙을 적용
    풀이

## Slide 62: 핵심 회로 해석 방법
    ❹ 옴의 법칙을 이용하여 구한 각각의 분기 전압
    풀이

## Slide 63: 핵심 회로 해석 방법
    ❺ [그림 2-18]에서 전압원 V1을 제거
    풀이

## Slide 64: 핵심 회로 해석 방법
    ❻ 등가 저항 Req
    분기 전류 i5'
    ❼ [그림 2-28]회로의 재구성
    풀이

## Slide 65: 핵심 회로 해석 방법
    접점 B에 전류 분할 법칙을 적용
    접점 A에 전류 분할 법칙을 적용
    풀이

## Slide 66: 핵심 회로 해석 방법
    ❽ 옴의 법칙을 이용하여 구한 각각의 분기 전압
    풀이

## Slide 67: 핵심 회로 해석 방법
    ❾ 중첩 원리를 이용하여 다음과 같은 분기 전류를 구할 수 있음
    풀이

## Slide 68: 핵심 회로 해석 방법
    ❿ 중첩 원리를 이용하여 다음과 같은 전압을 구할 수 있음
    풀이

## Slide 69: 핵심 회로 해석 방법
  전류원과 전압원의 상호 변환 : 계속해서 서로를 바꿀 수 있어요
    공급원 변환
    저항 R과 직렬로 연결된 전압원 Vs를 저항 R과 병렬로 연결된 전류원 Is로 변환
    반대로 저항과 병렬로 연결된 전류원을 직렬로 연결된 전압원으로 변환
    상호 변환된 회로는 변환하기 이전 회로와 동일한 등가 회로
    [그림 2-30(a)]에서 단락 회로 전류는 ISC = VS/R
    [그림 2-30(b)]에서 단락 회로 전류는 ISC = IS

## Slide 70: 핵심 회로 해석 방법
  전류원과 전압원의 상호 변환 : 계속해서 서로를 바꿀 수 있어요
    공급원 변환
    옴의 법칙에 기반을 두고 있는 공급원 변환에 필요한 조건

## Slide 71: 핵심 회로 해석 방법

## Slide 72: 핵심 회로 해석 방법
    종속 전압원 3i1과 직렬로 연결된 저항 15 [W]에 옴의 법칙 적용
    키르히호프의 전류 법칙을 적용
    풀이

## Slide 73: 핵심 회로 해석 방법

## Slide 74: 핵심 회로 해석 방법
    전류 I4[W]의 값을 찾을 때까지 공급원 변환을 반복 실행
    풀이

## Slide 75: 핵심 회로 해석 방법
    [그림 2-35]에 대한 등가 회로
    [그림 2-36]에서 전류 분할 법칙을 이용
    풀이

## Slide 76
2.3 테브난과 노턴 등가 회로
:: Keywords
테브난 등가 회로 | 노턴 등가 회로

## Slide 77: 테브난과 노턴 등가 회로
  테브난 등가 회로: 개방 회로를 이용해요
    테브난 Thévenin 등가 회로
    부하 저항 load resistance 이라고 하는 전기 소자에 흐르는 전류를 찾을 때 이용
    회로 구성을 전압원과 저항만을 이용하여 등가적으로 표현
    테브난 전압원 VTh는 전력을 소모하는 데 사용하는 부하 저항 RL이 놓여 있던 단자를 개방
    그 곳에 흐르는 개방 회로 전압과 동일한 값
    테브난 저항 RTh는 에너지 공급원이 제거
    개방 회로 부하 저항의 단자에 나타나는 전체 회로망의 등가 저항

## Slide 78: 테브난과 노턴 등가 회로
  테브난 등가 회로: 개방 회로를 이용해요
    테브난 Thévenin 등가 회로

## Slide 79: 테브난과 노턴 등가 회로

## Slide 80: 테브난과 노턴 등가 회로
    키르히호프의 전압 법칙을 적용
    [그림 2-38]의 회로를 재구성
    풀이

## Slide 81: 테브난과 노턴 등가 회로
    키르히호프의 전류 법칙을 적용하면 i = i1 + 2i1 = 3i1
    테브난 등가 전압
    [그림 2-40]에서 종속 전류원을 제거
    풀이

## Slide 82: 테브난과 노턴 등가 회로
    테브난 등가 저항에 흐르는 전류는 단락 회로 전류와 동일
    테브난 등가 저항의 계산
    풀이

## Slide 83: 테브난과 노턴 등가 회로

## Slide 84: 테브난과 노턴 등가 회로
    ❶ 테브난 등가 회로로 회로를 재구성
    ❷ 그물망 ②에 키르히호프의 전압 법칙을 적용
    풀이

## Slide 85: 테브난과 노턴 등가 회로
    ❸ 그물망 ①에 키르히호프의 전압 법칙을 적용
    그물망 전류를 계산
    옴의 법칙을 이용
    ❹ 저항 4[W]에 흐르는 전류 I4[W] = -IS = -12 [A]이고 옴의 법칙을 적용
    개방 회로 전압
    풀이

## Slide 86: 테브난과 노턴 등가 회로
    ❺ [그림 2-29]에서 전압원 Vs와 전류원 Is를 차례로 제거
    풀이

## Slide 87: 테브난과 노턴 등가 회로
    ❻ [그림 2-42]를 재구성
    테브난 저항 RTh
    풀이
    ❼ 옴의 법칙을 이용하여 구한 분기 전류 i3

## Slide 88: 테브난과 노턴 등가 회로
  노턴 등가 회로: 단락 회로를 이용해요
    노턴 Norton 등가 회로
    공급원 변환을 적용하면 테브난 등가 회로와 서로 변환이 가능
    노턴 등가 전류 IN은 부하 저항이 놓여 있던 단자를 단락
    그 곳에 흐르는 단락 회로 전류와 동일한 값
    복잡한 회로 구성을 전류원과 저항만을 이용하여 등가적으로 표현
    노턴 등가 전류를 찾기

## Slide 89: 테브난과 노턴 등가 회로
    ❶ 전압원 Vs는 단락하고 전류원 Is는 개방
    테브난 등가 저항 RTh
  노턴 등가 회로: 단락 회로를 이용해요

## Slide 90: 테브난과 노턴 등가 회로
    ❷ 단자 A와 단자 B 사이의 부하 부분이 단락 회로가 됨
    ❸ 키르히호프의 전압 법칙을 접점 1과 접점 2 사이에 적용
    ❹ 키르히호프의 전류 법칙을 접점 1과 접점 2에 적용
  노턴 등가 회로: 단락 회로를 이용해요

## Slide 91: 테브난과 노턴 등가 회로
    옴의 법칙을 식 (2.26)에 적용
    ❺ 단락 회로 전류는 노턴 등가 전류와 동일한 값
    ❻ 식 (2.25)를 식 (2.27)에 대입
  노턴 등가 회로: 단락 회로를 이용해요

## Slide 92: 테브난과 노턴 등가 회로
    ❼ 연립 일차방정식은 다음과 같은 행렬 형태로 나타냄
    ❽ 크래머 Cramer 법칙을 이용
    ❾ ❽ 에서 구한 전압 V2를 식 (2.28)에 대입
  노턴 등가 회로: 단락 회로를 이용해요

## Slide 93: 테브난과 노턴 등가 회로

## Slide 94: 테브난과 노턴 등가 회로
    노턴 등가 전류 IN은 단락 회로 전류 ISC를 구하는 것과 동일
    [예제 2-13]에서 구한 i1을 이용
    실제로 노턴 등가 저항은 테브난 등가 저항과 동일
    풀이

## Slide 95: 테브난과 노턴 등가 회로

## Slide 96: 테브난과 노턴 등가 회로
    세 개의 그물망 전류 I1, I2, ISC를 설정
    ❶ 노턴 등가 저항 RN
    풀이

## Slide 97: 테브난과 노턴 등가 회로
    ❷ 그물망 ①에 그물망 전류 방법을 적용
    ❸ 그물망 ②에 그물망 전류 방법을 적용
    ❹ 접점 B에 키르히호프의 전류 법칙을 적용
    ❺ ❹에서 구한 그물망 전류 I2를 ❶과 ❷의 일차방정식에 대입
    ❻ 두 개의 일차방정식을 풀어서 찾은 단락 회로 전류는 노턴 등가 전류와 동일
    풀이

## Slide 98: 테브난과 노턴 등가 회로
  테브난과 노턴 등가 회로를 이용한 최대 전력 전달 : 많을수록 좋아요
    최대 전력 전달
    부하 저항과 공급원의 등가 저항이 일치할 때 부하에 공급되는 전력이 최대
    최대 전력은 공급원으로부터 부하 저항에서 흡수되는 전력의 값
    [그림 2-49]에서 부하에 흡수되는 전력 PL

## Slide 99: 테브난과 노턴 등가 회로
  테브난과 노턴 등가 회로를 이용한 최대 전력 전달 : 많을수록 좋아요
    최대 전력 전달
    그물망에 흐르는 부하 전류 IL
    식 (2.32)를 식 (2.31)에 대입하여 구한 부하 전력
    부하 전력 PL의 최댓값을 구하기
    전력을 부하 저항 RL에 대해 도함수를 계산한 후에 0 으로 놓음

## Slide 100: 테브난과 노턴 등가 회로
  테브난과 노턴 등가 회로를 이용한 최대 전력 전달 : 많을수록 좋아요
    최대 전력 전달
    식 (2.33)에 대한 도함수 계산
    식 (2.34)를 이용하여 식 (2.35)를 정리
    식 (2.36)을 풀기

## Slide 101: 테브난과 노턴 등가 회로
  테브난과 노턴 등가 회로를 이용한 최대 전력 전달 : 많을수록 좋아요
    최대 전력 전달
    부하에 흐르는 최대 전력 PL,max
    부하에 의해서 흡수되는 전력의 비율에 대한 공급원에 의해서 공급되는 전력의 비율(회로의 효율) 계산 ([연습문제 2.20]에 활용)

## Slide 102: 테브난과 노턴 등가 회로

## Slide 103: 테브난과 노턴 등가 회로
    부하 저항 RL은 테브난 저항 RTh와 일치
    부하 저항에 흐르는 전압 VL
    부하에서 생성되는 최대 전력 PL
    풀이