## Slide 3: 목 차
4.3
복소수
4.1
선형방정식
미분방정식
4.2

## Slide 4
4.1 선형방정식
:: Keywords
선형방정식 | 가감법 | 대입법 | 등치법 | 행렬방정식 | 행렬식
역행렬 | 크래머 법칙

## Slide 5: 선형방정식
  선형방정식의 개념 : 일차방정식 말해요
    선형방정식 Linear equation
    [그림 4-1]의 회로에 그물망 전류 방법을 이용하여 얻은 회로 방정식

## Slide 6: 선형방정식
  선형방정식의 개념 : 일차방정식 말해요
    선형방정식 Linear equation
    단일 그물 전류 변수 I1, I2, I3의 곱으로만 이루어져있는 방정식
    선형방정식에 미지수가 세 개라면 방정식도 세 개가 필요
    연립 일차방정식
    미지수를 포함하는 일차방정식의 묶음
    세 개의 선형방정식

## Slide 7: 선형방정식
  선형방정식의 수학적 풀이 : 다양한 방법 중 선택해서 풀 수 있어요
    가감법 Addition and subtraction method
    두 개의 일차방정식을 변끼리 더하거나 뺌
    미지수 하나를 소거하여 해를 구하는 방법
    대입법 Substitution method
    연립 일차방정식에서 한 개의 일차방정식을 하나의 미지수에 대해 풀이
    다른 일차방정식에 대입하여 해를 구하는 방법
    등치법 Equivalence method
    주어진 두 개의 일차방정식을 미지수 하나에 대해 풀이
    두 개의 일차방정식을 같다고 놓음
    미지수 하나를 소거하여 해를 구하는 방법

## Slide 8: 선형방정식
  선형방정식의 수학적 풀이 : 다양한 방법 중 선택해서 풀 수 있어요
    미지수가 세 개일 때 수학적 풀이 방법
    식 (4.2)에서 수학적 풀이 방법을 이용하여 미지수를 구하기
    가감법을 이용하여 I2를 먼저 소거
    첫 번째 방정식에 두 번째 방정식을 빼기
    I1의 해 9를 구하고 이어서 대입법을 이용하여 I3의 해 12를 구함
    이 값들을 식 (4.2)의 식 중 하나에 대입하면 I2의 해 12를 구함

## Slide 9: 선형방정식
  역행렬을 이용한 선형방정식 풀이 : 보다 단순하게 풀 수 있어요
    행렬 Matrix
    가로줄의 행 Row과 세로줄의 열 Column이 여러 개인 것
    예) 식 (4.2)의 연립 일차방정식을 배열 형태로 단순화시켜 나타냄
    행렬 A는 3행 3열이고, 계수 행렬이라 부름
    행렬 x와 c처럼 열이 한 개만 있는 행렬을 열벡터라 부름

## Slide 10: 선형방정식
  역행렬을 이용한 선형방정식 풀이 : 보다 단순하게 풀 수 있어요
    행렬 Matrix
    예) 식 (4.2)의 연립 일차방정식을 행렬방정식으로 표현
    행렬방정식의 일반화
    상수 벡터 c의 모든 원소들이 0인 경우 동차 homogeneous 선형 시스템이라 부름
    이때 Ax = 0은 x = 0을 만족

## Slide 11: 선형방정식
  역행렬을 이용한 선형방정식 풀이 : 보다 단순하게 풀 수 있어요
    역행렬 Inverse matrix
    행렬 A와 행렬 A의 역행렬 A-1을 서로 곱하면 단위행렬 I
    식 (4.3)의 양변에 역행렬 A-1을 곱함
    행렬식 Determinant, |A| 또는 det(A)
    행과 열의 수가 같은 정방 행렬에 수를 대응시킨 함수
    역행렬 A-1이 존재하려면 | A | ≠ 0인 정칙 행렬 Nonsingular matrix이어야 함
    | A | = 0인 비정칙 행렬 singular matrix은 역행렬이 존재하지 않음

## Slide 12: 선형방정식
  역행렬을 이용한 선형방정식 풀이 : 보다 단순하게 풀 수 있어요
    역행렬 Inverse matrix
    다음과 같은 3×3 행렬 A의 역행렬 A-1을 구하는 과정을 살펴보기
    ❶ 정칙 행렬의 조건을 만족하는 A의 행렬식

## Slide 13: 선형방정식
  역행렬을 이용한 선형방정식 풀이 : 보다 단순하게 풀 수 있어요
    역행렬 Inverse matrix
    ❷ a11에 대한 소행렬식 Minor M11을 지정
    나머지 원소들에 대해서도 소행렬식을 구함
    ❸ a11 자리에 M11을 지정하고, 나머지 자리에도 다른 소행렬식을 지정
    그 후, 그 행렬의 행과 열을 전치
    이렇게 구한 행렬을 행렬 A에 대한 수반 행렬 Adjoint, Adj(A) 이라 부름
    * 전치 Transpose는 수평으로 자리잡고 있는 원래 행렬의 행의 원소를 수직
    형태의 열로 바꾸는 방법

## Slide 14: 선형방정식
  역행렬을 이용한 선형방정식 풀이 : 보다 단순하게 풀 수 있어요
    역행렬 Inverse matrix
    ❹ 수반 행렬의 여인자를 지정
    * 여인자 Cofactor는 행과 열의 수를 더한 결과가 짝수이면 양의 부호(+)를,
    홀수이면 음의 부호(-)를 붙인 것을 의미
    ❺ ❹ 에서 구한 행렬을 ❶에서 구한 행렬식으로 나눔

## Slide 15: 선형방정식

## Slide 16: 선형방정식
    먼저 역행렬 A-1를 구하기
    ❶ 행렬식이 0이 아닌 정칙 행렬이므로 역행렬이 존재
    ❷ 소행렬식을 구하기
    ❸ 수반 행렬 구하기
    ❹ 여인자를 지정
    풀이

## Slide 17: 선형방정식
    ❺ 역행렬을 구하기
    미지의 전류 벡터 x는 식 (4.6)을 이용하여 구할 수 있음
    풀이

## Slide 18: 선형방정식

## Slide 19: 선형방정식
    먼저 역행렬 A-1를 구하기
    ❶ 역행렬을 구하기 위해 행렬 A가 정칙행렬인지 확인
    ❷ 소행렬식을 구하기
    풀이

## Slide 20: 선형방정식
    ❸ 수반 행렬을 구하기
    ❹ 여인자를 지정
    풀이

## Slide 21: 선형방정식
    ❺ 역행렬을 구한다.
    식 (4.6)을 이용하여 구한 미지의 전류 벡터 x
    풀이

## Slide 22: 선형방정식
  크래머 법칙을 이용한 선형방정식 풀이 : 상당히 스마트한 방법이지요
    크래머 법칙 Cramer’s rule
    다음과 같은 행렬방정식을 크래머 법칙을 이용하여 풀어보기
    ❶ 계수 행렬 A의 행렬식

## Slide 23: 선형방정식
  크래머 법칙을 이용한 선형방정식 풀이 : 상당히 스마트한 방법이지요
    크래머 법칙 Cramer’s rule
    ❷ 행렬방정식의 오른쪽 상수 벡터 c를 계수 행렬 A의 첫 번째 열에 모두 대치한
    행렬의 행렬식을 구하기
    같은 방법으로 두 번째 열과 세 번째 열에 모두 대치한 행렬의 행렬식

## Slide 24: 선형방정식
  크래머 법칙을 이용한 선형방정식 풀이 : 상당히 스마트한 방법이지요
    크래머 법칙 Cramer’s rule
    ❸ ❷ 에서 구한 값들을 ❶에서 구한 값으로 나누어 구한 미지의 변수 값

## Slide 25: 선형방정식

## Slide 26: 선형방정식
    ❶ 행렬 A의 행렬식
    ❷ 상수 벡터 c를 행렬 A의 각 열에 대치한 행렬의 행렬식
    ❸ 크래머 법칙을 이용하여 구한 각각의 해
    풀이

## Slide 27: 선형방정식

## Slide 28: 선형방정식
    ❶ 행렬 A의 행렬식
    ❷ 상수 벡터 c를 행렬 A의 각 열에 대치한 행렬의 행렬식
    ❸ 크래머 법칙을 이용하여 구한 각각의 해
    풀이

## Slide 29
4.2 미분방정식
:: Keywords
1차 미분방정식 | 2차 미분방정식 | 선형 동차 미분방정식
특성방정식 | 판별식

## Slide 30: 미분방정식
  미분방정식의 개념 : 회로 소자의 조합에 따라 풀이가 달라요
    미분 Differentiation
    연속적이고 지속적인 변화량에 대한 순간 변화율
    함수의 그래프에서 특정 지점에서 나타나는 접선의 기울기
    원래 함수를 미분하여 생성되는 함수를 도함수 Derivative라 부름
    미분방정식 Differential equation
    하나 이상의 독립 변수(입력 변수)에 상응하여 의존하는 하나 이상의 종속 변수(출력 변수)의 도함수 또는 미분을 포함하는 방정식
    간단한 형태의 미분방정식
    c는 상수, y는 미지수, 는 도함수, t는 독립 변수

## Slide 31: 미분방정식
  미분방정식의 개념 : 회로 소자의 조합에 따라 풀이가 달라요
    미분방정식 Differential equation
    1차 도함수만 포함하면 1차 미분방정식
    2차 미분방정식은 2차 도함수 를 포함
    n차 미분방정식은 n차 도함수 를 포함
    회로 해석에서의 미분방정식
    저항, 커패시터 혹은 인덕터의 조합으로 구성된 1차 회로
    1차 미분방정식으로 나타냄
    저항, 커패시터와 인덕터가 함께 구성된 병렬 2차 회로
    2차 미분방정식으로 나타냄

## Slide 32: 미분방정식
  1차 미분방정식의 풀이 : 1차 회로의 풀이는 이것으로 O.K.
    회로
    저항과 커패시터로 구성된 1차 회로
    전압원인 연결된 [그림 4-3]의 RC 회로를 해석
    키르히호프의 전류 법칙을 적용

## Slide 33: 미분방정식
  1차 미분방정식의 풀이 : 1차 회로의 풀이는 이것으로 O.K.
    회로
    키르히호프의 전압 법칙을 적용
    옴의 법칙을 적용
    식 (3.3)과 식 (4.10)을 식 (4.6)에 대입
    식 (4.11)을 C로 나누어 표현된 식

## Slide 34: 미분방정식
  1차 미분방정식의 풀이 : 1차 회로의 풀이는 이것으로 O.K.
    RC 회로
    다음과 같은 적분 인자 Integral factor를 이용
    식 (4.13)을 식 (4.12)의 각 항에 곱함
    식 (4.14)의 좌변 항은 다음과 같이 하나의 도함수로 묶어 표현
    식 (4.15)의 전체를 적분
    KC는 적분 상수

## Slide 35: 미분방정식
  1차 미분방정식의 풀이 : 1차 회로의 풀이는 이것으로 O.K.
    RC 회로
    커패시터에 흐르는 전압
    식 (4.11)에서 전압원 VS = 0인 경우
    식 (4.18)을 풀기

## Slide 36: 미분방정식
  1차 미분방정식의 풀이 : 1차 회로의 풀이는 이것으로 O.K.
    RC 회로에서의 초깃값 문제
    초기 조건을 가진 미분방정식을 초깃값 Initial value 문제라 부름
    만일 식 (4.19)에서 커패시터의 초기 전압이 일 때 적분 상수
    식 (4.19)를 다시 쓰기
    초기 조건이 주어진다면 RC 회로 해석의 풀이 과정에서 커패시터에 흐르는 전압 vC (t)에 대한 일반적인 해답을 구할 수 있음

## Slide 37: 미분방정식

## Slide 38: 미분방정식
    1차 도함수의 계수 2로 양변 나누기
    식 (4.12)와 단순 비교하면 , 식 (4.13)의 적분인자를 양변에 곱하기
    1차 도함수로 묶기
    양변을 적분하면 vC(t) = KCe-3t/2
    초기 조건을 적용하면 vC(0) = KC = 2
    구하는 해는 vC(t) = 2e-1.5t [V]
    풀이

## Slide 39: 미분방정식
  1차 미분방정식의 풀이 : 1차 회로의 풀이는 이것으로 O.K.
    RL 회로
    저항과 인덕터로 구성된 1차 회로
    전압원이 연결된 [그림 4-4]의 RL 회로를 해석
    키르히호프의 전압 법칙을 적용

## Slide 40: 미분방정식
  1차 미분방정식의 풀이 : 1차 회로의 풀이는 이것으로 O.K.
    RL 회로
    키르히호프의 전류 법칙을 적용
    옴의 법칙을 적용
    인덕터에 흐르는 전류에 대한 1차 미분방정식
    식 (4.23)을 L로 나눔

## Slide 41: 미분방정식
  1차 미분방정식의 풀이 : 1차 회로의 풀이는 이것으로 O.K.
    RL 회로
    적분 인자를 이용
    식 (4.25)를 식 (4.24)의 각 항에 곱함
    식 (4.26)의 좌변 항을 정리하여 하나의 도함수로 묶음
    식 (4.27)의 전체를 적분
    KL은 적분 상수

## Slide 42: 미분방정식
  1차 미분방정식의 풀이 : 1차 회로의 풀이는 이것으로 O.K.
    RL 회로
    인덕터에 흐르는 전류
    전압원을 제거한 선형 동차 미분방정식

## Slide 43: 미분방정식
  1차 미분방정식의 풀이 : 1차 회로의 풀이는 이것으로 O.K.
    RL 회로에서의 초깃값 문제
    만일 식 (4.30)에서 인덕터의 초기 전류가 일 때 적분 상수
    식 (4.30)를 다시 쓰기
    초기 조건이 주어진다면 RL 회로 해석의 풀이 과정에서 인덕터에 흐르는 전류 iL에 대한 일반적인 해답을 구할 수 있음

## Slide 44: 미분방정식

## Slide 45: 미분방정식
    식 (4.12)와 단순 비교하면
    식 (4.25)의 적분인자를 양변에 곱하기
    1차 도함수로 묶기
    양변을 적분하면 iL(t) = KLe-2t
    초기 조건을 적용하면 iL(0) = KL = 5
    구하는 해는 iL(t) = 5e-2t [A]
    풀이

## Slide 46: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    RLC 회로
    저항, 커패시터, 인덕터로 구성된 2차 회로
    전압원이 연결된 [그림 4-4]의 RLC 회로를 해석
    키르히호프의 전압 법칙을 적용

## Slide 47: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    RLC 회로
    직렬로 연결된 각 소자에 흐르는 전류는 모두 동일
    식 (4.33)을 이용하여 식 를 다시 쓰기
    저항에 흐르는 전압

## Slide 48: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    RLC 회로
    식 와 식 (4.34), 식 (4.35)를 식 (4.32)에 대입
    식 (4.36)을 시간 t에 대해 미분하여 얻은 2차 미분방정식
    2차 도함수의 계수 L로 식 (4.37)을 나눔
    전압원을 제거한 후 얻은 2차 동차 미분방정식

## Slide 49: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    RLC 회로
    식 (4.38)을 풀기 위해 해의 형태를 다음과 같이 가정
    인덕터 전류 iL에 대한 1차 및 2차 도함수
    식 (4.39)를 식 (4.38)에 대입

## Slide 50: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    RLC 회로
    지수함수 est은 실수값 t에 대해 0이 아니므로 다시 쓴 식 (4.38)
    특성방정식 Characteristic equation 또는 보조방정식 Auxiliary equation이라 부름
    특성방정식의 근을 구하면 2차 미분방정식의 해를 구할 수 있음
    특성방정식의 근 s
    특성방정식은 판별식 Discriminant인 의 부호에 따라 다음과 같이 세 종류의 근을 가짐
    과감쇠 Overdamped / 임계 감쇠 Critically damped / 부족 감쇠 Underdamped

## Slide 51: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    과감쇠 Overdamped
    인 경우
    특성방정식에서 서로 다른 두 개의 실수근 s1과 s2가 존재
    식 (4.38)에 대한 2차 동차 미분방정식의 일반해
    K1과 K2는 적분 상수

## Slide 52: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    임계 감쇠 Critically damped
    인 경우
    특성방정식에서 실중근 이 존재
    식 (4.38)의 첫 번째 해
    두 번째 해 iL2(t)를 얻기 위해서 다음과 같이 가정
    2차 미분방정식의 도함수 차수를 줄이는 방법을 이용

## Slide 53: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    임계 감쇠 Critically damped
    식 (4.44)를 식 (4.38)에 대입
    u(t)에 대한 내림차순으로 정리

## Slide 54: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    임계 감쇠 Critically damped
    식 (4.46)의 두 번째 항을 계산
    식 (4.40)을 이용하여 식 (4.46)의 세 번째 항을 계산
    따라서 식 (4.46)을 다시 쓰기

## Slide 55: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    임계 감쇠 Critically damped
    앞에서 구한 식 을 두 번 적분
    K3과 K4는 적분 상수
    식 (4.38)의 일반해는
    K1과 K2는 적분 상수

## Slide 56: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    부족 감쇠 Underdamped
    인 경우
    서로 다른 두 개의 허수근 s1과 s2가 존재
    a 와 b 는 실수
    식 (4.38)에 대한 2차 동차 미분방정식의 일반해

## Slide 57: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    부족 감쇠 Underdamped
    만일 인덕터에 흐르는 초기 전류가 와
    식 (4.43)에 대입한 후 얻은 두 개의 일차방정식
    식 (4.50)을 풀면 적분 상수 K1과 K2는 다음과 같음

## Slide 58: 미분방정식
  2차 미분방정식의 풀이 : 복잡한 회로를 해석할 수 있어요
    RLC 회로
    식 (4.38)을 커패시터 전압 vC(t)에 대한 식으로 바꾸기
    vC(t)에 대한 [그림 4-5]의 회로 해석은 직접 확인

## Slide 59: 미분방정식

## Slide 60: 미분방정식
    2차 동차 미분방정식을 특성방정식으로 바꾸기
    s2 + 2s + 1 = 0
    특성방정식의 근
    식 (4.47)을 이용
    iL(t) = K1 e-t + K2 t e-t
    첫 번째 초기 조건 iL(0) = 10 [A] 을 이용
    iL(0) = K1 = 10
    풀이

## Slide 61: 미분방정식
    실중근에 대한 일반해를 미분
    두 번째 초기 조건 을 이용
    적분 상수는 K1 = 10과 K2 = 10
    따라서 구하고자 하는 해
    iL(t) = (10 + 10 t )e-t
    풀이

## Slide 62
4.3 복소수
:: Keywords
직교 형식 | 극 형식 | 절댓값 | 편각 | 켤레복소수 | 오일러 공식

## Slide 63: 복소수
  복소수의 개념 : 시간 영역과 주파수 영역의 연결고리
    복소수 Complex number
    실수 부분을 나타내는 x와 실수 y와 허수 단위 Imaginary unit j(혹은 i)를 곱한 허수 부분을 더한 형태
    허수 단위는 이므로 j 2 = -1, j 3 = -j, j 4 = 1
    복소수 z = x + jy에 대한 실수 부분과 허수 부분의 표현

## Slide 64: 복소수
  복소수의 개념 : 시간 영역과 주파수 영역의 연결고리
    복소수의 직교 형식 Rectangular form
    수평축(혹은 x축)은 실수축, 수직축(혹은 y축)은 허수축
    복소수 z는 2차원 공간을 나타내는 벡터

## Slide 65: 복소수
  복소수의 개념 : 시간 영역과 주파수 영역의 연결고리
    복소수의 극 형식 Polar form

## Slide 66: 복소수
  복소수의 개념 : 시간 영역과 주파수 영역의 연결고리
    복소수의 크기
    복소수의 편각 Argument
    시계 방향으로 움직이는 각도는 음의 각도
    반시계 방향으로 움직이는 각도는 양의 각도

## Slide 67: 복소수
  복소수의 개념 : 시간 영역과 주파수 영역의 연결고리
    직교 형식에서 극 형식으로의 변환
    삼각함수의 기본 성질을 이용하여 x와 y를 표시
    직교 좌표 (x, y)를 극 좌표 (r, q)로 변환시킨 극 형식

## Slide 68: 복소수
  복소수의 개념 : 시간 영역과 주파수 영역의 연결고리
    복소평면의 사분면 Quadrant

## Slide 69: 복소수

## Slide 70: 복소수
    (a) 이므로 극 형식은
    (b) 이므로 극 형식은
    (c) 이므로 극 형식은
    (d) 혹은 이므로
    극 형식은
    풀이

## Slide 71: 복소수

## Slide 72: 복소수
  복소수의 개념 : 시간 영역과 주파수 영역의 연결고리
    복소수의 곱셈
    두 개의 서로 다른 복소수의 극 형식
    극 형식을 취하는 복소수의 곱셈은 각각의 복소수의 크기는 서로 곱함
    각도는 서로 더함

## Slide 73: 복소수
  복소수의 개념 : 시간 영역과 주파수 영역의 연결고리
    복소수의 나눗셈
    유리화를 위해 켤레 복소수를 분모와 분자에 곱함
    * 켤레 Conjugate 복소수는 주어진 복소수에서 허수 부분의 음의 부호 혹은
    양의 부호를 바꾸는 것을 의미
    극 형식을 취하는 복소수의 나눗셈은 각각의 복소수의 크기는 서로 나누고 각도는 분자의 각도에서 분모의 각도를 뺌

## Slide 74: 복소수

## Slide 75: 복소수
    방법 ❶ : 두 개의 복소수를 먼저 곱하거나 나눈 후 극 형식으로 변환
    두 개의 복소수를 먼저 곱하면
    복소수의 크기와 각도를 구하기
    따라서 극 형식은 다음과 같음
    풀이

## Slide 76: 복소수
    방법 ❶ : 두 개의 복소수를 먼저 곱하거나 나눈 후 극 형식으로 변환
    두 개의 복소수를 켤레 복소수를 이용하여 나누기
    복소수의 크기와 각도를 구하기
    따라서 극 형식은 다음과 같음
    풀이

## Slide 77: 복소수
    방법 ❷ : 각각의 복소수를 극 형식으로 변환 후 곱셈 혹은 나눗셈을 실행
    복소수 z1에 대한 극 형식을 구하기
    복소수 z2에 대한 극 형식을 구하기
    풀이

## Slide 78: 복소수
    방법 ❷ : 각각의 복소수를 극 형식으로 변환 후 곱셈 혹은 나눗셈을 실행
    복소수 z1과 z2의 곱셈
    복소수 z1과 z2의 나눗셈
    풀이

## Slide 79: 복소수
  오일러 공식 : 지수함수와 삼각함수의 만남
    오일러 공식 Euler’s formula
    삼각함수 cos q와 sin q를 지수 함수 형태로 표현할 수 있음
    전압 혹은 전류의 벡터 표시를 지수 함수로 바꿔 간편하게 계산할 수 있음

## Slide 80: 복소수
  오일러 공식 : 지수함수와 삼각함수의 만남
    삼각 함수에서 지수 함수로의 변환
    오일러의 공식
    식 (4.69)에서 지수함수의 각도 q 를 –q 로 바꾸기
    지수함수의 크기
    식 (4.69)와 식 (4.70)을 더하거나 빼기

## Slide 81: 복소수
  오일러 공식 : 지수함수와 삼각함수의 만남
    지수 함수에서 삼각 함수로의 변환
    특성방정식이 허수근을 갖는 식 (4.49)
    오일러의 공식을 이용
    식 (4.73)을 정리
    K1 + K2 = K3 , (K1 - K2)j = K4로 대체

## Slide 82: 복소수

## Slide 83: 복소수
    (a)
    (b) 지수함수의 기본 특성을 이용
    풀이