## Slide 3: 목 차
6.1
정현파 신호
교류 해석을 위한 푸리에 정리
6.2
위상벡터
6.3
수동 소자의 임피던스
6.4
교류 회로의 분석
6.5

## Slide 4
6.1 정현파 신호
:: Keywords
직류 | 교류 | 정현파 | 진폭 | 고유 주파수 | 각주파수
제곱평균제곱근(rms)

## Slide 5: 정현파 신호
    직류 Direct Current, DC
    직류와 직류 전압은 시간의 변화와 상관없이 항상 일정한 상숫값 유지
    시간이 변해도 수직축에서 항상 양의 방향으로 이동
    크기도 양의 값으로 일정
    교류 Alternating Current, AC
    교류와 교류 전압은 시간의 변화에 따라 값이 변함
    시간에 따라 수직축에서 주기적으로 양과 음의 방향으로 교대로 바뀜
    크기도 양의 값과 음의 값을 가짐
  정현파 신호 : 사인파와 코사인파를 말해요

## Slide 6: 정현파 신호

## Slide 7: 정현파 신호
    정현파 Sinusoidal wave
    교류 신호의 가장 일반적인 형태로, 시간의 변화에 따라 영향을 받음
    진폭의 변화가 시간에 따라 사인함수와 같은 파형
    정현파의 크기가 변할 때 양의 최대 크기 혹은 음의 최대 크기에서 크기 0인 값을 뺀 절댓값을 파형의 진폭 Amplitude이라 부름
  정현파 신호 : 사인파와 코사인파를 말해요

## Slide 8: 정현파 신호
    주기 신호 Periodic signal
    주기 T 의 단위는 [s/cycles]
    1 주기는 정현파가 시간 0 초의 크기
    0 에서 출발하여 양의 최댓값과 음의 최댓값을 한 번 지남
    다시 크기 0 인 위치에 돌아오는 것
    고유 주파수 Natural frequency
    단위는 [cycles/s] 혹은 [Hz]
  정현파 신호 : 사인파와 코사인파를 말해요

## Slide 9: 정현파 신호
    정현파 Sinusoidal wave
    코사인파를 이용한 정현파 함수
  정현파 신호 : 사인파와 코사인파를 말해요

## Slide 10: 정현파 신호
    정현파 Sinusoidal wave
    진폭 A는 정현파 함수가 진동하여 가질 수 있는 값의 범위
    위상 Phase f는 시간 0에서 정현파 함수의 출발 위치를 결정하는 각
    각주파수 Radian frequency w는 단위 시간에 정현파 함수가 이동할 수 있는 각
    라디안으로 표시한 값, 단위는 [rad /s]
  정현파 신호 : 사인파와 코사인파를 말해요

## Slide 11: 정현파 신호

## Slide 12: 정현파 신호
    식 (6.3)과 비교
    진폭 A = 10,
    위상 f = 60° (혹은 p / 3 라디안)
    각주파수 w = 40
    고유 주파수
    주기는 고유 주파수의 역수
    풀이

## Slide 13: 정현파 신호
    코사인파와 사인파의 관계
    코사인파는 사인파를 보완하는 신호
    코사인파의 위상이 사인파의 위상보다 p / 2 라디안 앞서(lead) 있음
    삼각함수의 항등식을 이용하여 식 (6.5)를 증명
  정현파 신호 : 사인파와 코사인파를 말해요

## Slide 14: 정현파 신호

## Slide 15: 정현파 신호
    전압 v2(t)와 전압 v1(t) 의 위상 f 차이
    전압 v2(t)가 전압 v1(t) 보다 앞선 신호
    참고로, 전압 v1(t)는 전압 v2(t) 보다 라디안 뒤처진 신호
    풀이

## Slide 16: 정현파 신호
    실효값 Effective value
    주기 신호의 실효값은 주기 신호의 제곱평균제곱근 root mean square, rms을 계산
    식 (6.3)의 정현파 함수에 대한 rms값의 정의
    제곱평균제곱근(rms) 구하기
    ❶ 주기 신호 x(t)에 대한 제곱 x2(t)에 대한 적분 구함
    ❷ 제곱의 평균 을 구함
    ❸ 평균에 대한 제곱근을 계산
  제곱평균제곱근(rms) : 주기 신호의 실효값을 말해요

## Slide 17: 정현파 신호
    제곱평균제곱근(rms) 구하기
    정현파 전압이 v(t) = Acoswt일 때, rms 값을 구하기
    다음의 삼각함수 항등식을 이용
    따라서 rms 값은
  제곱평균제곱근(rms) : 주기 신호의 실효값을 말해요

## Slide 18: 정현파 신호

## Slide 19: 정현파 신호

## Slide 20: 정현파 신호
    주기는 T = 6
    식 (6.7)을 이용하여 구한 rms 값
    풀이

## Slide 21
6.2 교류 해석을 위한 푸리에 정리
:: Keywords
푸리에 정리 | 기본 주파수 | 고조파 | 삼각 푸리에 급수 |
푸리에 계수

## Slide 22: 교류 해석을 위한 푸리에 정리
    푸리에 정리 Fourier theorem
    어떤 주기 함수도 각기 다른 주파수를 갖는 정현파의 합으로 나타낼 수 있다는 정리
    주기 함수 f(t)
    푸리에 급수 Fourier series 형태로 나타낸 함수 f (t)
    를 기본 주파수 Fundamental frequency라 하고, 단위는 [rad /s]
    * 기본 주파수의 정수배인 2w0, 3w0, …을 고조파 Harmonic라고 부름
  푸리에 정리 : 주기함수는 정현파 함수로 나타낼 수 있어요

## Slide 23: 교류 해석을 위한 푸리에 정리
    삼각 푸리에 급수 Trigonometric Fourier series
    cos nw0t 및 sin nw0t 는 주기 함수 f (t)의 n번째 고조파
    n이 짝수 Even이면 우수 고조파
    n이 홀수 Odd이면 기수 고조파
  삼각 푸리에 급수 : 직류와 교류 성분으로 구분해요

## Slide 24: 교류 해석을 위한 푸리에 정리
    푸리에 상수 a0 구하기 (직류 성분)
    식 (6.11)의 양변을 주기 T 동안 적분
    삼각함수 적분 항등식을 이용
    식 (6.12)는 다음과 같이 정리
    따라서 상수 a0는 주기 함수 f(t)의 평균값으로 나타냄
  삼각 푸리에 급수 : 직류와 교류 성분으로 구분해요

## Slide 25: 교류 해석을 위한 푸리에 정리
    푸리에 계수 an과 bn 구하기 (교류 성분)
    n ≠ 0이면 교류 성분에서 정현파의 진폭을 의미
    먼저 계수 an을 구하기
    식 (6.11)의 양변에 cos mw0t 를 곱한 후 주기 T 동안 적분
    삼각함수 적분 항등식을 이용
    식 (6.15)는 다음과 같이 정리
  삼각 푸리에 급수 : 직류와 교류 성분으로 구분해요

## Slide 26: 교류 해석을 위한 푸리에 정리
    푸리에 계수 an과 bn 구하기 (교류 성분)
    m ≠ n인 경우, 계수 an은 찾을 수 없음
    m = n인 경우, 식 (6.16)에 삼각함수 적분 항등식을 이용
    식 (6.16)은 다음과 같이 정리
    식 (6.17)에서 정수 m을 정수 n으로 바꾼 후 정리
    푸리에 계수 an은
  삼각 푸리에 급수 : 직류와 교류 성분으로 구분해요

## Slide 27: 교류 해석을 위한 푸리에 정리
    푸리에 계수 an과 bn 구하기 (교류 성분)
    계수 bn을 구하기
    식 (6.11)의 양변에 sin mw0t 를 를 곱한 후 주기 T 동안 적분
    삼각 함수 적분 항등식을 이용
    식 (6.19)는 다음과 같이 정리
  삼각 푸리에 급수 : 직류와 교류 성분으로 구분해요

## Slide 28: 교류 해석을 위한 푸리에 정리
    푸리에 계수 an과 bn 구하기 (교류 성분)
    m ≠ n 인 경우, 계수 bn은 찾을 수 없음
    m = n인 경우, 식 (6.20)에 삼각함수 적분 항등식을 이용
    식 (6.20)은 다음과 같이 정리
    식 (6.21)에서 정수 m을 정수 n으로 바꾼 후 정리
    푸리에 계수 bn
  삼각 푸리에 급수 : 직류와 교류 성분으로 구분해요

## Slide 29: 교류 해석을 위한 푸리에 정리

## Slide 30: 교류 해석을 위한 푸리에 정리
    주기 T = 2
    각주파수
    식 (6.14)를 이용하여 구한 상수 a0
    풀이

## Slide 31: 교류 해석을 위한 푸리에 정리
    푸리에 계수 an을 구하기 위해 식 (6.18)을 이용
    부분적분법을 이용
    풀이

## Slide 32: 교류 해석을 위한 푸리에 정리
    푸리에 계수 bn을 구하기 위해 식 (6.22)를 이용
    부분적분법을 이용
    풀이

## Slide 33: 교류 해석을 위한 푸리에 정리
    따라서 삼각 푸리에 급수는 다음과 같음
    풀이

## Slide 34
6.3 위상벡터
:: Keywords
위상벡터 | 오일러 공식

## Slide 35: 위상벡터
    위상벡터 Phasor
    정현파의 진폭과 위상을 복소수의 극 형식으로 표현
    오일러 공식 Euler’s formula을 기반
    오일러 공식을 이용한 삼각함수와 복소수의 상호 변환
    오일러 공식은 복소평면 (혹은 2차원 벡터 공간)으로 표시
  위상벡터의 표현 : 정현파를 오일러 공식으로 표현해요

## Slide 36: 위상벡터
    위상벡터 Phasor
    식 (6.23)의 크기는 삼각함수 항등식 cos2a + sin2a = 1을 이용
    이 크기는 [그림 6-4]에서 원의 반지름 1을 나타냄
    식 (6.3)의 정현파는 다음과 같은 복소수 형태로 나타낼 수 있음
    식 (6.25)의 우변에 오일러 공식을 적용
    만일 정현파가 사인파인 경우
    식 (6.25)를 이용
  위상벡터의 표현 : 정현파를 오일러 공식으로 표현해요

## Slide 37: 위상벡터
    위상벡터 Phasor
    정현파 x(t)의 위상벡터 표기를 X
    식 (6.28)은 위상벡터 영역 (혹은 주파수 영역) 형태로 나타낼 수 있음
    X의 인자로서 jw를 지정한 이유는 e jwt가 위상벡터에 의존
    식 (6.29)를 이용하여 식 (6.28)을 다시 쓰기
  위상벡터의 표현 : 정현파를 오일러 공식으로 표현해요

## Slide 38: 위상벡터

## Slide 39: 위상벡터
    식 (6.29)를 이용하여 구한 정현파 전압 v1(t)에 대한 위상벡터
    진폭의 값이 음수 정현파 전압 v2(t) 는 다음과 같이 위상에 180°를 더해서 변환
    정현파 전압 v2(t)에 대한 위상벡터
    변환된 정현파 전류 i1(t)
    정현파 전류 i1(t)에 대한 위상벡터
    풀이

## Slide 40: 위상벡터
    변환된 정현파 전류 i2(t)
    정현파 전류 i2(t)에 대한 위상벡터
    풀이

## Slide 41: 위상벡터

## Slide 42: 위상벡터
    (a) 삼각함수 항등식을 이용
    두 개 정현파를 더함
    동일한 주파수의 코사인과 사인의 합을 구하기 위해 다음 식을 이용
    여기서 과
    풀이

## Slide 43: 위상벡터
    덧셈을 도식적으로 나타내기
    식 (1)을 이용하여 cos(50t)와 –sin(50t)를 더하기
    구하는 v(t)
    풀이

## Slide 44: 위상벡터
    (b) 두 개의 정현파 전압을 위상벡터로 바꾸기
    극 형식에서 직교 형식으로 변환
    서로 더하기
    전압 V의 크기는 이고 위상은
    식 (6.28)을 이용하여 위상벡터 전압 V를 시간 영역으로 다시 전환
    풀이

## Slide 45: 위상벡터
    회로 소자의 위상벡터
    정현파 전류 i(t) = Im cos(w t + f)에 대한 위상벡터 전류
    위상벡터 전압
    시간 영역으로 변환
    여기서 전압의 크기는 Vm = RIm
  회로 소자의 위상벡터 : 시간 영역의 소자를 주파수 영역으로 바꿔요

## Slide 46: 위상벡터
    회로 소자의 위상벡터
    커패시터에 흐르는 전류
    식 (6.5)를 이용하면 식 (6.34)는 다음과 같이 코사인파로 쓸 수 있음
    식 (6.35)에 대한 위상벡터
    식 (6.36)을 정리
    식 (6.37)에서 e j90° = cos 90° + jsin 90° = j이고, 를 이용
    위상벡터 전류
  회로 소자의 위상벡터 : 시간 영역의 소자를 주파수 영역으로 바꿔요

## Slide 47: 위상벡터
    회로 소자의 위상벡터
    커패시터에 흐르는 전류는 전압보다 90° 앞선 위상
    식 (6.38)을 위상벡터 전류에 대한 위상벡터 전압으로 표시
    여기서 –j의 위상은 f = -90° (e-j90° = cos90° –jsin90° = -j)
  회로 소자의 위상벡터 : 시간 영역의 소자를 주파수 영역으로 바꿔요

## Slide 48: 위상벡터
    회로 소자의 위상벡터
    인덕터에 흐르는 전압
    식 (6.5)를 이용하면 식 (6.40)은 다음과 같이 쓸 수 있음
    식 (6.41)에 대한 위상벡터
    식 (6.42)를 정리
    따라서 인덕터에 흐르는 위상벡터 전압
    인덕터에 흐르는 전류는 인덕터에 흐르는 전압보다 90° 뒤처진 위상
  회로 소자의 위상벡터 : 시간 영역의 소자를 주파수 영역으로 바꿔요

## Slide 49: 위상벡터

## Slide 50: 위상벡터

## Slide 51: 위상벡터
    (a) 주어진 전압의 위상벡터는 이고 w = 50 [rad/s]
    식 (6.43)을 이용하여 구한 위상벡터 전류
    시간 영역에 대한 전류
    iL(t) = cos (50t - 60°) [A]
    (b) 주어진 전압의 위상벡터는 이고 w = 50 [rad/s]
    식 (6.38)을 이용하여 구한 위상벡터 전류
    시간 영역에 대한 전류
    iC (t) = 10-2cos (50t + 120°) [A]
    풀이

## Slide 52
6.4 수동 소자의 임피던스
:: Keywords
임피던스 | 리액턴스 | 어드미턴스 | 서셉턴스

## Slide 53: 수동 소자의 임피던스
    임피던스 Impedance, Z
    전압에 대한 전류 비율의 크기와 위상을 복소수 형태로 표시
    임피던스의 크기는 전압이 진폭에 대한 전류의 진폭 비율
    임피던스의 위상은 전류가 전압보다 지연되는 위상 이동을 나타냄
    저항과 동일한 단위 옴(ohm, [W])을 사용
    저항의 임피던스는 저항에 흐르는 위상벡터 전압에 대한 동일한 저항을 가로지르는 위상벡터 전류의 비율
  저항, 커패시터, 인덕터의 임피던스 : 복소수의 실수부와 허수부로 구분해요

## Slide 54: 수동 소자의 임피던스
    임피던스 Impedance, Z
    저항은 허수 부분의 항이 없는 순수한 양의 실수
    저항의 실수 부분만 존재하는 것을 저항성(resistive) 임피던스라고 부름
    저항의 임피던스는 위상벡터가 아님
    왜냐하면 저항이 정현파적으로 변형되지 않는 상수로 존재
    w = 0인 직류 공급원 상태일 때, 커패시터는 개방 회로처럼 동작, ZC (jw) = ∞
    w = ∞일 때, 커패시터는 단락 회로처럼 동작, ZC (jw) = 0
  저항, 커패시터, 인덕터의 임피던스 : 복소수의 실수부와 허수부로 구분해요

## Slide 55: 수동 소자의 임피던스
    임피던스 Impedance, Z
    w = 0 일 때, 인덕터는 단락 회로처럼 동작, ZL (jw) = 0
    w = ∞ 일 때, 인덕터는 개방 회로처럼 동작, ZL (jw) = ∞
  저항, 커패시터, 인덕터의 임피던스 : 복소수의 실수부와 허수부로 구분해요

## Slide 56: 수동 소자의 임피던스
    임피던스 Impedance, Z
    실수부에 해당하는 교류 저항
    허수부에 해당하는 인덕터의 임피던스
    혹은 커패시터의 임피던스의 조합
    리액턴스 Reactance
    음 혹은 양의 값
    X (jw) > 0인 경우를 유도성 Inductive 리액턴스
    X (jw) < 0인 경우를 용량성 Capacitive 리액턴스
  회로의 등가 임피던스 : 등가 저항처럼 계산해요

## Slide 57: 수동 소자의 임피던스
    임피던스 Impedance, Z
    식 (6.48)의 극 형식
    임피던스의 크기와 위상
    여기서 R (jw) = | Z(jw) | cosf 와 X (jw) = | Z(jw) | sinf 로 쓸 수 있음
  회로의 등가 임피던스 : 등가 저항처럼 계산해요

## Slide 58: 수동 소자의 임피던스
    회로의 등가 임피던스 계산
    임피던스의 직렬 및 병렬 연결의 계산
    저항의 직렬 및 병렬 연결의 계산 과정과 동일
    [그림 6-7]의 회로에서 등가 임피던스를 구하기
  회로의 등가 임피던스 : 등가 저항처럼 계산해요

## Slide 59: 수동 소자의 임피던스
    회로의 등가 임피던스 계산
    ❶ 커패시터 C1과 저항 R1을 조합한 임피던스
    ❷ 커패시터 C2에 대한 임피던스
    ❸ 인덕터 L과 저항 R2를 조합한 임피던스
    Z3 (jw) = jwL + R2
    ❹ 임피던스 Z3(jw)는 임피던스 Z2(jw)와 수직 연결
    Z3 (jw) || Z2 (jw)
    ❺ 등가 임피던스
    Zeq (jw) = Z3 (jw) || Z2 (jw) + Z1 (jw) [W]
  회로의 등가 임피던스 : 등가 저항처럼 계산해요

## Slide 60: 수동 소자의 임피던스

## Slide 61: 수동 소자의 임피던스
    ❶ 커패시터 2 [mF]의 임피던스
    ❷ 저항 3 [W]과 인덕터 10 [mH]를 조합한 임피던스
    Z2 (jw) = 3 + j100 × 10 × 10-3 = 3 + j1 [W]
    ❸ 저항 4 [W] 과 커패시터 5 [mF]을 조합한 임피던스
    풀이

## Slide 62: 수동 소자의 임피던스
    ❹ 임피던스 Z1(jw)는 임피던스 Z2(jw)와 수직 연결
    켤레복소수를 이용한 분모의 유리화
    ❺ ❹에서 구한 임피던스와 수직 연결이므로 다시 병렬 임피던스 계산
    켤레복소수를 이용하여 구한 등가 임피던스
    풀이

## Slide 63: 수동 소자의 임피던스
    어드미턴스 Admittance, Y
    임피던스의 역수 개념
    단위는 전도도의 단위인 지멘스(siemens, [S]) 사용
    임피던스에 대한 어드미턴스의 정의
    어드미턴스는 교류 전도도를 실수부
    서셉턴스 Suceptance를 허수부로 하는 조합으로 표시
    식 (6.48)을 식 (6.51)에 대입
  저항, 커패시터, 인덕터의 어드미턴스 : 임피던스의 역수 개념이에요

## Slide 64: 수동 소자의 임피던스
    어드미턴스 Admittance, Y
    식 (6.53)을 유리화
    식 (6.54)에서 실수 부분과 허수 부분을 분리
    저항과 리액턴스에 대한 전도도와 서셉턴스를 구함
  저항, 커패시터, 인덕터의 어드미턴스 : 임피던스의 역수 개념이에요

## Slide 65: 수동 소자의 임피던스
    어드미턴스 Admittance, Y
    X (jw) = 0인 경우에만 교류의 전도도는 저항의 역수 관계가 성립
    X (jw) ≠ 0인 경우에는 역수 관계가 성립하지 않음
    식 (6.45), 식 (6.46), 식 (6.47)의 역수를 각각 선택
  저항, 커패시터, 인덕터의 어드미턴스 : 임피던스의 역수 개념이에요

## Slide 66: 수동 소자의 임피던스
    회로의 등가 어드미턴스 계산
    어드미턴스의 직렬 및 병렬 연결에 대한 계산은 임피던스의 병렬 및 직렬 연결의 계산 과정과 동일
    [그림 6-7]의 회로에서 등가 어드미턴스를 구하기
  회로의 등가 어드미턴스 계산 : 임피던스의 역수만 생각하세요

## Slide 67: 수동 소자의 임피던스
    회로의 등가 어드미턴스 계산
    ❶ 커패시터 C1과 저항 R1을 조합한 어드미턴스
    ❷ 커패시터 C2에 대한 어드미턴스
    Y2 (jw) = jwC2
    ❸ 인덕터 L과 저항 R2를 조합한 어드미턴스
    ❹ 어드미턴스 Y3(jw)는 어드미턴스 Y2(jw)와 수직 연결
    Y3 (jw) + Y2 (jw)
    ❺ 등가 어드미턴스
    Yeq (jw) = (Y2 (jw) + Y3 (jw)) || Y1 (jw) [S]
  회로의 등가 어드미턴스 계산 : 임피던스의 역수만 생각하세요

## Slide 68: 수동 소자의 임피던스

## Slide 69: 수동 소자의 임피던스
    ❶ 커패시터 2 [mF]의 어드미턴스
    Y1 (jw) = j100 × 2 × 10-3 = j0.2 [S]
    ❷ 저항 3 [W]과 인덕터 10 [mH]를 조합한 어드미턴스
    ❸ 저항 4 [W]과 커패시터 5 [mF]을 조합한 어드미턴스
    풀이

## Slide 70: 수동 소자의 임피던스
    ❹ 어드미턴스 Z1(jw)는 어드미턴스 Z2(jw)와 수직 연결
    ❺ ❹에서 구한 어드미턴스는 Y3(jw)와 수직 연결
    따라서 구하는 등가 어드미턴스
    또한, 어드미턴스는 임피던스의 역수이므로 구하는 등가 임피던스
    풀이

## Slide 71
6.5 교류 회로의 분석
:: Keywords
접점 전압 방법 | 그물망 전류 방법

## Slide 72: 교류 회로 분석
    교류 회로의 분석
    교류 회로는 다음 과정을 통해 쉽게 분석
    ❶ 시간 영역에서 정현파 신호 공급원을 위상벡터로 변환
    ❷ 모든 회로 소자는 임피던스 형태로 변환
    ❸ 다양한 회로 분석 방법을 이용하여 회로를 분석
    ❹ 위상벡터는 다시 시간 영역으로 변환
  교류 회로의 분석 과정 : 잠시 임피던스, 위상벡터를 사용합니다.

## Slide 73: 교류 회로 분석

## Slide 74: 교류 회로 분석
    ❶ 정현파 전압원을 위상벡터로 바꾸기
    ❷ 각주파수 w = 100 [rad/s]로 회로 소자의 임피던스를 계산
    풀이

## Slide 75: 교류 회로 분석
    [그림 6-9]의 소자 값을 위상벡터로 변환시켜 회로를 재구성
    풀이

## Slide 76: 교류 회로 분석
    ❸ 중심 접점에 키르히호프의 전류 법칙을 적용
    옴의 법칙을 이용하여 각각의 접점 전압을 식 (1)에 대입
    식 (2)를 정리
    식 (3)을 유리화
    풀이

## Slide 77: 교류 회로 분석
    식 (4)를 극 형식으로 바꾸기
    ❹ 식 (5)를 다시 시간 영역으로 바꾸고 구한 정현파 출력 전압
    풀이

## Slide 78: 교류 회로 분석

## Slide 79: 교류 회로 분석
    ❶ 정현파 전압원을 위상벡터로 바꾸기
    ❷ 각주파수 w = 2 [rad/s]로 회로 소자의 임피던스를 계산
    풀이

## Slide 80: 교류 회로 분석
    [그림 6-11]의 소자 값을 위상벡터로 변환시켜 회로를 재구성
    풀이

## Slide 81: 교류 회로 분석
    임피던스를 구하기
    Z1 = Z3 = 1 + j2
    Z2 = 1 – j0.5
    ❸ 그물망 ①에 키르히호프의 전압 법칙과 옴의 법칙을 적용
    그물망 전류로 구성된 첫 번째 일차방정식
    그물망 ②에 키르히호프의 전압 법칙과 옴의 법칙을 적용
    그물망 전류로 구성된 두 번째 일차방정식
    풀이

## Slide 82: 교류 회로 분석
    행렬 표시법을 이용해서 식 (2)와 식 (4)를 쓰기
    식 (5)를 풀어서 구한 두 그물망 전류
    ❹ 식 (6)과 식 (7)을 다시 시간 영역으로 바꾼 후 얻은 정현파
    풀이