## Slide 3: 목 차
7.1
교류 회로의 전력
3상 전력
7.2
평형 3상 시스템
7.3

## Slide 4
7.1 교류 회로의 전력
:: Keywords
순간 전력 | 평균 전력 | 피상 전력 | 실효값 전력 | 역률 |
복소 전력 | 실전력 | 무효 전력

## Slide 5: 교류 회로의 전력
    직류 회로에서 전력
    옴의 법칙을 이용
    전류가 일정하면 저항에 비례
    전압이 일정하면 저항에 반비례
    교류 회로에서 전력
    시간에 따라 계속 변화하는 전류와 전압을 순간 전류와 순간 전압이라 부름
    이들의 전력을 순간 전력 Instantaneous power이라 부름
    1주기 동안 순간 전력의 평균을 평균 전력 Average power이라 부름
  교류 회로에서 전력의 개념 : 다양하게 표현해요

## Slide 6: 교류 회로의 전력
    순간 전력 Instantaneous power, p
    시간에 변화하는 순간 전압과 순간 전류의 곱
    편의상 교류 전력의 영문 심벌은 소문자를 사용
    단위는 와트(watt, [W])
  순간 전력 : 빠른 측정이 필요해요

## Slide 7: 교류 회로의 전력
    순간 전력 Instantaneous power, p
    순간 전압과 순간 전류
    V 와 I 는 각각 정현파 전압과 전류의 첨두 진폭
    qv와 qi는 정현파 전압과 정현파 전류의 위상각
    식 (7.4)를 식 (7.3)에 대입한 교류 회로 소자에서 소모되는 순간 전력
    삼각항등식을 이용
  순간 전력 : 빠른 측정이 필요해요

## Slide 8: 교류 회로의 전력
    순간 전력 Instantaneous power, p
    식 (7.5)를 정리
    여기서 qd = qv – qi 이고 qs = qv + qi
    순간 전력이 양의 값을 갖는 경우
    회로에서 흡수하는 전력을 의미
    순간 전력이 음의 값을 갖는 경우
    공급원에서 흡수하는 전력을 의미
  순간 전력 : 빠른 측정이 필요해요

## Slide 9: 교류 회로의 전력

## Slide 10: 교류 회로의 전력
    각주파수를 구하기
    w = 2p f = 2p ∙ 60 = 377 [rad/s]
    (7.3)을 이용
    식 (7.6)의 삼각항등식을 이용
    위 식을 정리
    풀이

## Slide 11: 교류 회로의 전력

## Slide 12: 교류 회로의 전력
    평균 전력 Average power
    일정한 1주기 동안 순간 전력의 평균
    식 (7.8)에 식 (7.7)을 대입
    식 (7.9)를 다시 쓰기
    평균 전력은 시간 영역뿐만 아니라 주파수 영역에서도 구할 수 있음
  평균 전력 : 순간 전력보다 천천히 계산하세요

## Slide 13: 교류 회로의 전력
    평균 전력 Average power
    식 (6.29)를 이용하여 순간 전압과 순간 전류를 위상벡터로 변환
  평균 전력 : 순간 전력보다 천천히 계산하세요

## Slide 14: 교류 회로의 전력
    평균 전력 Average power
    평균 전력은 전압과 전류의 곱에 대한 평균
    식 (7.11a)와 식 (7.11b)를 곱하고 2로 나눔
    식 (7.10)의 위상차는 qd = qv – qi , 복소수의 켤레를 곱함
    혹은 다음과 같이 정리
    여기서 식 (7.11b)의 켤레는
    식 (7.13)의 실수 부분만 선택하면 식 (7.10)과 동일한 수식을 나타냄
  평균 전력 : 순간 전력보다 천천히 계산하세요

## Slide 15: 교류 회로의 전력
    평균 전력 Average power
    식 (7.14)에서 qd = 0인 경우, 항상 전력이 흡수
    다음과 같이 정리
    qd = ±90°인 경우, 평균 전력이 없는 상태
    커패시터와 인덕터가 존재하지 않음
    옴의 법칙을 이용한 주파수 영역에서 임피던스의 평균 전력
    여기서 임피던스는 다음과 같이 표시
  평균 전력 : 순간 전력보다 천천히 계산하세요

## Slide 16: 교류 회로의 전력

## Slide 17: 교류 회로의 전력
    위상벡터 전류
    따라서 식 (7.14)를 이용하여 구하는 평균 전력
    풀이

## Slide 18: 교류 회로의 전력

## Slide 19: 교류 회로의 전력
    회로를 재구성
    풀이
    풀이

## Slide 20: 교류 회로의 전력
    접점에서 키르히호프의 전류 법칙을 이용
    접점 전압 방법을 이용
    다음과 같이 정리
    식 (1)의 좌변 세 번째 항 분모의 유리화
    풀이

## Slide 21: 교류 회로의 전력
    여기서 을 이용
    분모를 유리화
    위상벡터
    옴의 법칙을 이용하여 계산된 전류 I2
    풀이

## Slide 22: 교류 회로의 전력
    여기서 분모의 복소수는 4사분면에 존재하므로 위상각은 -36.9° 식 (7.1)를 이용하여 저항 8 [W]에서 소모되는 평균 전력
    여기서 를 표시
    풀이

## Slide 23: 교류 회로의 전력
    최대 평균 전력 전달
    식 (2.38)
    최대 전력 전달은 부하 저항과 테브난 등가 저항이 일치하는 RL = RTh일 때 발생
    [그림 7-5]의 회로에서 최대 평균 전력을 구하기
  최대 평균 전력 전달 : 테브난 등가 저항을 이용해요

## Slide 24: 교류 회로의 전력
    최대 평균 전력 전달
    부하로 흐르는 전류
    여기서 VTh는 테브난 등가 전압
    테브난 등가 임피던스의 직교 형태
    여기서 RTh는 테브난 등가 저항, XTh는 테브난 등가 리액턴스
    부하 임피던스의 복소수 직교 형태
    여기서 RL은 부하 저항, XL은 부하 리액턴스
  최대 평균 전력 전달 : 테브난 등가 저항을 이용해요

## Slide 25: 교류 회로의 전력
    최대 평균 전력 전달
    식 (7.19)와 식 (7.20)을 식 (7.18)에 대입
    또는 다음과 같이 쓸 수 있음
    부하로 전달되는 평균 전력
  최대 평균 전력 전달 : 테브난 등가 저항을 이용해요

## Slide 26: 교류 회로의 전력
    최대 평균 전력 전달
    평균 전력의 최댓값을 구하기 위해 평균 전력을 부하 리액턴스 XL
    부하저항 RL에 대한 각각의 편미분을 계산한 후에 0으로 지정
    식 (7.22)를 이용하여 식 (7.23a)에 대한 편미분을 계산
    식 (7.24)를 정리
  최대 평균 전력 전달 : 테브난 등가 저항을 이용해요

## Slide 27: 교류 회로의 전력
    최대 평균 전력 전달
    식 (7.22)를 이용하여 식 (7.23b)에 대한 편미분을 계산
    식 (7.25)를 이용하여 식 (7.26)을 정리
    부하로 전달되는 최대 평균 전력
    RL = RTh 와 XL = -XTh의 조건을 동시에 만족할 때 성립
    식 (7.25)와 식 (7.27)을 식 (7.20)에 대입
  최대 평균 전력 전달 : 테브난 등가 저항을 이용해요

## Slide 28: 교류 회로의 전력
    최대 평균 전력 전달
    부하 임피던스는 테브난 등가 임피던스의 켤레복소수와 동일
    식 (7.25)와 식 (7.27)을 식 (7.22)에 대입
  최대 평균 전력 전달 : 테브난 등가 저항을 이용해요

## Slide 29: 교류 회로의 전력

## Slide 30: 교류 회로의 전력
    전압원을 제거하여 회로를 재구성
    풀이

## Slide 31: 교류 회로의 전력
    제거한 전압원 방향부터 등가 임피던스를 계산
    여기에 커패시터 –j6 [W]와 직렬 연결, 테브난 등가 임피던스
    식 (7.29)에 의해서 최대 평균 전력을 부하 임피던스에서 흡수하려면 테브난 등가 임피던스의 켤레복소수와 동일
    풀이

## Slide 32: 교류 회로의 전력
    부하 임피던스를 제거한 부분에 테브난 등가 전압 VTh을 지정
    회로를 재구성
    풀이

## Slide 33: 교류 회로의 전력
    다음과 같이 테브난 등가 전압을 계산
    위상벡터로 변환
    따라서 최대 평균 전력은
    풀이

## Slide 34: 교류 회로의 전력
    순수 저항만을 포함한 기본 교류 회로
    저항 R에 흡수되는 평균 전력
    식 (7.3)을 식 (7.8)에 대입하여 옴의 법칙을 이용
  실효값 전력 : 실제 전력을 측정할 때 사용해요

## Slide 35: 교류 회로의 전력
    실효값 Effective value
    제곱평균제곱근(rms) root-mean-square과 동일한 개념으로 사용
    전압원 혹은 전류원에 의해 저항성 부하에 전달되는 전력을 유효하게 측정하기 위해 도입
    실효값으로 표현한 기본 직류 회로
  실효값 전력 : 실제 전력을 측정할 때 사용해요

## Slide 36: 교류 회로의 전력
    실효값 Effective value
    [그림 7-10]의 저항에 흡수되는 전력의 정의
    주기적 전압 혹은 주기적 전류의 실효값
    직류 전압 혹은 직류 전류에 의해서 저항에 전달되는 평균 전력과 동일한 의미
    즉, 식 (7.31)과 식 (7.32)는 동일
    전압의 실효값
  실효값 전력 : 실제 전력을 측정할 때 사용해요

## Slide 37: 교류 회로의 전력
    실효값 Effective value
    동일한 방법을 이용
    전류의 실효값
    정현파 전압 v (t) = V cosw t 에 대한 전압의 실효값의 계산
  실효값 전력 : 실제 전력을 측정할 때 사용해요

## Slide 38: 교류 회로의 전력
    실효값 Effective value
    동일한 방법으로 정현파 전류 (t) = I cosw t 에 대한 전류의 실효값의 계산
    실효값 위상벡터 전압과 실효값 위상벡터 전류
  실효값 전력 : 실제 전력을 측정할 때 사용해요

## Slide 39: 교류 회로의 전력
    실효값 Effective value
    식 (7.14)의 인수를 로 조정 후 다시 쓰기
    식 (7.37)과 식 (7.38)을 식 (7.41)에 대입
    식 (7.42)의 평균 전력은 유효 전력 Active power 혹은 실전력 Real power이라 부름
  실효값 전력 : 실제 전력을 측정할 때 사용해요

## Slide 40: 교류 회로의 전력

## Slide 41: 교류 회로의 전력
    상수와 정현파 형태가 조합된 전류의 실효값
    각 성분의 실효값을 제곱하여 서로 더한 값에 대한 제곱근을 계산
    이때 상수로 나타내는 전류는 로 나눠 줄 필요가 없음
    정현파를 나타내는 사인파 혹은 코사인파는 로 나눠야 실효값을 얻을 수 있음
    따라서 실효값 전류는 다음과 같이 계산
    풀이

## Slide 42: 교류 회로의 전력
    피상 전력 Apparent power
    실효값 전압과 실효값 전류만을 곱한 전력
    전력의 손실 없이 완벽하게 모든 전력을 공급받는 전력
    단위는 볼트-암페어([VA])
  피상 전력과 역률 : 실효값만 고려해요

## Slide 43: 교류 회로의 전력
    역률 Power factor, pf
    위상각 차이를 나타내는 cos(qd)
    유효 전력에 대한 피상 전력의 비율
    전압의 위상이 전류의 위상보다 앞서는 차이 qd를 역률각이라 부름
    역률각 qd 가 음의 값이면, 앞선 Leading 역률
    역률각 qd 가 양의 값이면, 뒤처진 Lagging 역률
  피상 전력과 역률 : 실효값만 고려해요

## Slide 44: 교류 회로의 전력
    피상 전력과 역률 – 순수 저항성 부하인 경우
    역률각은 0이 되고 역률은 1이 되어 평균 전력과 피상 전력은 같은 값
    역률이 가장 클 때, 공급원은 가장 작은 전류를 제공
    역률이 1보다 작은 값이면 공급원에서 부하로 전달되는 전력의 효율이 감소
    공급원으로부터 추가적인 전류가 부하로 흐름
    피상 전력과 역률 – 순수 무효 Reactive 부하인 경우
    순수 인덕턴스 부하 및 순수 커패시턴스 부하를 의미
    역률각은 ±90°가 되고 역률은 0이 되어 평균 전력은 0
    전력을 흡수하지 못하기 때문에 무효 전력 Reactive power
    피상 전력과 역률 – 그 밖의 경우
    0 < pf < 1
  피상 전력과 역률 : 실효값만 고려해요

## Slide 45: 교류 회로의 전력
    피상 전력과 역률
    역률이 1에 접근할수록 부하에 효율적인 전력이 전달
    역률이 0에 접근할수록 비효율적인 전력의 사용
  피상 전력과 역률 : 실효값만 고려해요

## Slide 46: 교류 회로의 전력

## Slide 47: 교류 회로의 전력
    커패시터에 흐르는 위상벡터 전류
    여기서 ,
    옴의 법칙을 이용
    식 (7.41)을 이용
    풀이

## Slide 48: 교류 회로의 전력
    저항에서 흡수하는 평균 전력
    참고로, 전압원에서 공급되는 평균 전력이 유효 전력과 동일
    풀이

## Slide 49: 교류 회로의 전력

## Slide 50: 교류 회로의 전력
    등가 임피던스를 구하기
    옴의 법칙을 이용하여 역률각의 계산
    역률각은 qd = -45°
    식 (7.44)를 이용
    풀이

## Slide 51: 교류 회로의 전력
    복소 전력 Complex power
    부하에 의해서 흡수되는 전력과 관련된 모든 정보를 포함
    전력 분석에 중요하게 사용
    식 (7.11)을 이용하여 다음과 같이 정의
    식 (7.45)의 인수를 로 조정
    식 (7.39)와 식 (7.40)을 식 (7.45)에 대입
  복소 전력 : 전력 해석의 집대성이죠

## Slide 52: 교류 회로의 전력
    복소 전력 Complex power
    식 (7.39)와 식 (7.40)을 이용하여 식 (7.46)을 정리
    복소 전력의 크기는 피상 전력과 동일
    복소 전력의 단위도 볼트-암페어([VA])
    식 (7.47)을 복소수의 기본형으로 다시 쓰기
    여기서 qd = qv – qi
    식 (7.39)와 식 (7.40)을 이용하여 나타내는 위상벡터 부하 임피던스
  복소 전력 : 전력 해석의 집대성이죠

## Slide 53: 교류 회로의 전력
    복소 전력 Complex power
    식 (7.50)을 식 (7.48)에 대입
    혹은 다음과 같이 쓸 수 있음
    식 (7.52)의 실수 부분은 부하 저항에 의존하는 평균 전력
    식 (7.52)의 허수 부분은 유도저항 리액턴스 Reactance에 의존하는 무효 전력
    무효 전력의 단위는 [VAR](Volt-Amperes Reactive)
  복소 전력 : 전력 해석의 집대성이죠

## Slide 54: 교류 회로의 전력
    복소 전력 Complex power
    식 (7.52)을 정리
    식 (7.49)을 이용한 실전력 나타내기
    무효 전력 나타내기
  복소 전력 : 전력 해석의 집대성이죠

## Slide 55: 교류 회로의 전력

## Slide 56: 교류 회로의 전력
    위상벡터 전류 I1을 계산
    복소수 형태로 바꾸기
    마찬가지 방법으로 위상벡터 전류 I2를 계산
    풀이

## Slide 57: 교류 회로의 전력
    키르히호프의 전류 법칙을 이용
    다음과 같이 나타낼 수 있음
    인덕터, 커패시터, 저항에 흡수되는 복소 전력은
    전압원에 의해서 흡수되는 복소 전력의 계산
    풀이

## Slide 58: 교류 회로의 전력
    식 (7.47)을 이용하여 또 다른 방법으로 복소 전력을 구하기
    복소수 형태는 다음과 같이 나타낼 수 있음
    풀이

## Slide 59: 교류 회로의 전력

## Slide 60: 교류 회로의 전력
    식 (7.51)을 이용하기 위해 전체 저항을 먼저 계산
    이 값을 대입하면 다음과 같은 복소 전력을 구할 수 있음
    풀이

## Slide 61: 교류 회로의 전력
    [예제 7-9] 응용하기
    실전력과 무효 전력을 구하는 경우
    식 (7.56)과 식 (7.57)을 이용하면 쉽게 구할 수 있음
    무효 전력 Q < 0이므로 커패시턴스 부하를 의미
  복소 전력 : 전력 해석의 집대성이죠

## Slide 62: 교류 회로의 전력
    전력 삼각형 Power triangle
    유효 전력 P1은 실수축, 무효 전력 Q1은 허수축에 표기
    사잇각 q 1은 전압과 전류의 위상차를 나타내며 양의 값
    피타고라스의 정리를 이용한 복소 전력의 크기
  역률 개선 : 삼각함수의 기본만 알면 끝!

## Slide 63: 교류 회로의 전력
    전력 삼각형 Power triangle
    Q1 > 0인 경우, 인덕턴스 부하이고 복소 평면의 1사분면을 이용
    양의 값이 커질수록 전압과 전류의 위상차인 q1 = qv - qi 는 +90°에 접근
    역률의 값도 0에 가깝게 됨
    Q1 < 0인 경우, 커패시턴스 부하이고 복소 평면의 4사분면을 이용
    전압의 위상과 전류의 위상이 동위상이 되는 q1 = 0인 상태에서 역률은 1
    이 때 유효 전력은 최댓값
    이론상 가장 이상적인 전력 공급은 역률이 1, 실제로는 불가능
  역률 개선 : 삼각함수의 기본만 알면 끝!

## Slide 64: 교류 회로의 전력
    역률 개선 power factor correction
    전압 혹은 전류의 공급은 변경하지 않고, 역률을 1에 가깝게 증가시키는 과정
    [그림 7-15]에서 무효 전력 Q1의 높이를 감소
    상대적으로 유효 전력 P1의 비율이 증가하여 전체적으로 역률이 증가
    아래 첨자 1은 동일한 인덕턴스 부하에 대한 전력 삼각형
    아래 첨자 2는 역률 개선을 위해 병렬로 연결된 커패시터의 커패시턴스 부하에 대한 전력 삼각형
  역률 개선 : 삼각함수의 기본만 알면 끝!

## Slide 65: 교류 회로의 전력
    역률 개선 power factor correction
    인덕턴스 부하의 실전력
    무효 전력
    식 (7.59)를 식 (7.60)에 대입
  역률 개선 : 삼각함수의 기본만 알면 끝!

## Slide 66: 교류 회로의 전력
    역률 개선 power factor correction
    커패시턴스 부하의 실전력
    커패시터 용량에 의한 평균 전력은 0
    실전력 P1은 역률 개선이 되어도 아무런 영향을 받지 않음
    무효 전력
    식 (7.62)를 식 (7.63)에 대입
  역률 개선 : 삼각함수의 기본만 알면 끝!

## Slide 67: 교류 회로의 전력
    역률 개선 power factor correction
    실전력의 변동 없이 역률을 개선하려면 무효 전력을 나타내는 삼각형의 높이를 감소
    전압과 전류의 위상차를 감소시키면 역률 cosq1은 역률 cosq2로 증가
    병렬 연결된 커패시터에 의해 감소되는 무효 전력
    역률 개선을 위해 필요한 커패시턴스는
    식 (7.66)을 식 (7.65)에 대입
    커패시턴스를 적절하게 선택하면 역률 개선에 도움
  역률 개선 : 삼각함수의 기본만 알면 끝!

## Slide 68: 교류 회로의 전력

## Slide 69: 교류 회로의 전력
    (a) 인덕턴스 부하의 계산
    부하에 흐르는 전류
    식 (7.47)을 이용
    복소수 형태로 전환
    여기서 실전력은 P = 24 [W], 무효 전력은 QL = 32 [VAR]
    풀이

## Slide 70: 교류 회로의 전력
    (b) 리액턴스의 계산
    QC = -QL = -32, 따라서 커패시턴스는 다음과 같음
    풀이

## Slide 71
7.2 3상 전력
:: Keywords
단상3선 | 3상4선 | 양의 위상 순서

## Slide 72: 3상 전력
    단상3선 Single-phase three-wire 회로
    3상 Three-phase 회로
    단상 시스템과 비교하여 시동과 가동의 특성이 훨씬 좋음
    동일한 전력량을 부하에 전달할 때 단상 시스템보다 공급량이 더 적게 사용
    순간 전력에 대해 공급원으로부터 항상 균일한 전력을 전송
    설비에 필요한 전력선의 개수를 단상 시스템보다 적게 사용
    생산되는 전력의 양이 훨씬 많기에 상대적으로 경제적
  3상 회로 : 공급원이 세 개 보이네요

## Slide 73: 3상 전력
    3상 Three-phase 회로
    3상4선(three-phase four-wire) 회로 시스템
    서로 다른 세 개의 위상을 갖는 전압원에서 전력이 생산되어 부하로 나눔
    3상 시스템은 세 개의 단상 회로를 합친 형태
  3상 회로 : 공급원이 세 개 보이네요

## Slide 74: 3상 전력
    3상 Three-phase 회로
    진폭이 동일한 세 개의 전압원에 대한 위상 전압
    여기서 전압 VS는 위상 전압의 실효값을 표시
    허수축을 중심으로 반시계 방향으로 각도가 양으로 증가
    시계 방향으로는 각도가 음으로 증가
    식 (7.68)과 같은 위상 전압의 순서를 양의 위상 순서 Positive phase sequence라고 부름
  3상 회로 : 공급원이 세 개 보이네요

## Slide 75: 3상 전력
    3상 Three-phase 회로
    식 (7.68)을 복소수의 직교 형식으로 다시 쓰기
    진폭과 주파수는 동일하지만 각각 120° 위상차를 갖는 전압을 평형 상태 위상 전압이라 부름
    이때 위상 전압의 위상은 반드시 120°의 위상차를 유지
  3상 회로 : 공급원이 세 개 보이네요

## Slide 76: 3상 전력

## Slide 77: 3상 전력
    음의 위상 순서에서 처음 시작하는 위상 전압은 Van
    두 번째 위상 전압은 Vcn
    마지막 순서의 위상 전압이 Vbn
    따라서 구하는 위상 전압은 다음과 같음
    풀이

## Slide 78
7.3 평형 3상 시스템
:: Keywords
Y-Y 시스템 | Y- D 시스템 | 중립 접점 | 선전압 | 선전류

## Slide 79: 평형 3상 시스템
    평형 3상 Balanced three-phase 시스템
    ❶ 평형 3상 Y-Y 시스템 (Y-연결 공급원에 Y-연결 부하)
    ❷ 평형 3상 Y- D 시스템 (Y-연결 공급원에 D -연결 부하)
    ❸ 평형 3상 D - D 시스템 (D -연결 공급원에 D -연결 부하)
    ❹ 평형 3상 D -Y시스템 (D -연결 공급원에 Y-연결 부하)
  평형 3상 시스템의 유형 : Y와 D 를 번갈아 조합하세요

## Slide 80: 평형 3상 시스템
    평형 3상 Y-Y 시스템
    중립 접점 Neutral node n을 중심으로 영문자 Y를 거꾸로 쓴 형태
    세 개의 평형 전압원이 서로 연결
    중립 접점 n'을 중심으로 동일한 값을 갖는 세 개의 평형 부하가 서로 연결
  평형 3상 Y-Y 시스템 : 두 개의 Y가 거꾸로 보이네요

## Slide 81: 평형 3상 시스템
    평형 3상 Y-Y 시스템
    선 와 선 사이의 선전압 Line voltage Vab의 정의
    식 (7.69)를 식 (7.72)에 대입
    위상벡터형으로 바꾸기
  평형 3상 Y-Y 시스템 : 두 개의 Y가 거꾸로 보이네요

## Slide 82: 평형 3상 회로 시스템
    평형 3상 Y-Y 시스템
    선 와 선 사이의 선전압 Vbc
    식 (7.69)를 식 (7.75)에 대입
    위상벡터형으로 바꾸기
  평형 3상 Y-Y 시스템 : 두 개의 Y가 거꾸로 보이네요

## Slide 83: 평형 3상 시스템
    평형 3상 Y-Y 시스템
    선 와 선 사이의 선전압 Vca
    식 (7.69)를 식 (7.78)에 대입
    위상벡터형으로 바꾸기
    앞서 구한 선전압 결과와 위상 전압을 각각 비교
    선전압의 크기는 위상 전압 크기에 을 곱하고 120° 위상차를 나타냄
  평형 3상 Y-Y 시스템 : 두 개의 Y가 거꾸로 보이네요

## Slide 84: 평형 3상 시스템
    평형 3상 Y-Y 시스템
    키르히호프의 전류 법칙을 이용한 선전류
    옴의 법칙을 이용하여 식 (7.70)을 식 (7.81)에 대입
    식 (7.82)의 결과를 이용하여 [그림 7-19]의 중립 연결선을 제거
    [그림 7-20]의 회로는 [그림 7-19]와 동일한 회로로 사용 가능
  평형 3상 Y-Y 시스템 : 두 개의 Y가 거꾸로 보이네요

## Slide 85: 평형 3상 시스템

## Slide 86: 평형 3상 시스템
    Y-연결 부하 임피던스 구하기
    옴의 법칙을 이용하여 구한 선전류 Ia
    알고 있는 위상 전압 을 제외한 나머지 위상 전압
    풀이

## Slide 87: 평형 3상 시스템
    동일한 방법으로 구한 선전류
    이때 위상 전압을 직접 이용하여 구한 선전류
    풀이

## Slide 88: 평형 3상 시스템
    식 (7.72)를 이용하여 구한 선전압 Vab
    위상벡터형으로 바꾸기
    Vab와 크기가 동일하고 120° 위상차를 갖는 나머지 선전압
    풀이

## Slide 89: 평형 3상 시스템
    평형 3상 Y- D 시스템
    세 개의 평형 전압원은 Y-연결
    세 개의 평형 부하는 그리스 문자 D 형태로 연결
  평형 3상 Y- D 시스템 : 전압원은 Y가 거꾸로, 부하는 D 로 보이죠

## Slide 90: 평형 3상 시스템
    평형 3상 Y- D 시스템
    식 (7.74), 식 (7.77), 식 (7.80)을 이용하여 구한 D –연결 부하의 선전압
    식 (7.83)에 옴의 법칙을 이용하여 얻은 위상 전류
  평형 3상 Y- D 시스템 : 전압원은 Y가 거꾸로, 부하는 D 로 보이죠

## Slide 91: 평형 3상 시스템
    평형 3상 Y- D 시스템
    키르히호프의 전류 법칙을 이용하여 접점 a’, b’, c’에서 구한 선전류
    선전류의 크기는 위상 전류의 크기에 을 곱한 결과와 동일
  평형 3상 Y- D 시스템 : 전압원은 Y가 거꾸로, 부하는 D 로 보이죠

## Slide 92: 평형 3상 시스템

## Slide 93: 평형 3상 시스템
    Y- D 연결 회로를 쉽게 풀기 위해 D -연결 부하를 등가 Y-연결 부하로 변환
    키르히호프의 법칙을 이용하여 나타내는 D –연결 부하 임피던스 Z△와 Y-연결 부하 임피던스 ZY
    식 (1)을 이용하여 구한 Y-연결 부하 임피던스
    풀이

## Slide 94: 평형 3상 시스템
    [그림 7-24]는 평형 Y-D 회로의 단상 등가 회로
    풀이

## Slide 95: 평형 3상 시스템
    선전류를 구하기
    120° 위상차와 같은 크기를 이용하여 얻은 나머지 선전류
    풀이

## Slide 96: 평형 3상 시스템
    평형 3상 시스템
    평형 3상 시스템에서 부하에 흡수되는 순간 전력을 살펴보기
    Y-연결 부하에 다음과 같은 세 개의 순간 위상 전압이 있음
    여기서 VS는 위상 전압의 실효값
    식 (7.88)에 상응하는 세 개의 순간 위상 전류
    여기서 IS 는 위상 전류의 실효값
  평형 3상 시스템의 전력 : 단상 시스템의 전력과 비슷해요

## Slide 97: 평형 3상 시스템
    평형 3상 시스템
    부하에서 흡수되는 전체 순간 전력
    식 (7.88)과 식 (7.89)를 식 (7.90)에 대입하면 식 (7.90)은 다음과 같음
    식 (7.91)에 삼각함수 항등식 를 이용
    식 (7.90)과 다르게 식 (7.92)에 의하면 평형 3상 시스템에서 부하에 흡수되는 순간 전력은 시간에 의존하지 않음
    식 (7.92)는 직류 전력의 결과처럼 상숫값을 나타냄
  평형 3상 시스템의 전력 : 단상 시스템의 전력과 비슷해요

## Slide 98: 평형 3상 시스템
    평형 3상 시스템
    부하에 흡수되는 전체 유효 전력
    식 (7.93)을 3으로 나누면 평형 3상 시스템에서 하나의 위상에 대한 유효 전력과 동일
    식 (7.57)을 이용하여 정의된 전체 무효 전력
    식 (7.95)를 3으로 나누면 평형 3상 시스템에서 하나의 위상에 대한 무효 전력과 동일
  평형 3상 시스템의 전력 : 단상 시스템의 전력과 비슷해요

## Slide 99: 평형 3상 시스템
    평형 3상 시스템
    식 (7.55)에 식 (7.93) 및 식 (7.95)를 대입하여 정의된 전체 복소 전력
    식 (7.97)은 실효값 선전압 Vl과 실효값 선전류 Il에 대해서 다음과 같이 표시
    여기서 q 는 부하 임피던스의 각도
  평형 3상 시스템의 전력 : 단상 시스템의 전력과 비슷해요

## Slide 100: 평형 3상 시스템

## Slide 101: 평형 3상 시스템
    [예제 7-13]의 식 (1) 을 이용하여 구한 등가 Y-연결 부하 임피던스
    하나의 위상에 대한 선전류의 계산
    식 (7.97)을 이용하여 얻은 전체 복소 전력
    여기서 Y-연결 부하이므로 Ia = IS를 사용
    따라서 구하는 유효 전력과 무효 전력
    풀이